Непубличное акционерное общество «Чукотская торговая компания»

Общество с ограниченной ответственностью «Геолит»

| СОГЛАСОВАНО: Администрация Городского округа Эгвекинот |  | УТВЕРЖДАЮ: Директор Непубличного акционерного общества «Чукотская торговая компания» |
| --- | --- | --- |
| / / |  | И.П. Иванов |
| «____» _______________ 2018 г. |  | «____» _____________ 2018 г. |

Экз.  № 2

Проект

РЕКУЛЬТИВАЦИЯ НАРУШЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ ПОВЕРХНОСТНОГО КОМПЛЕКСА ШАХТ №№ 200-203, 126-127, 128, 130

И УЧАСТКА «КОСОЙ» МЕСТОРОЖДЕНИЯ РУЧ. ПЕНЬЁЛЬХИН

ТОМ 1

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

153.2018 –ПЗ

Генеральный директор «Геолит»                                                   В.Г. Галкин

Главный инженер проекта                                                    В.Г. Галкин

Москва, Эгвекинот,  2018

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА

С ЗАКАЗЧИКОМ

| СОГЛАСОВАНО: |  | СОГЛАСОВАНО: |
| --- | --- | --- |
| Директор АО «ЧТК» |  | Генеральный директор ООО «Геолит» |
| _____________ Иванов И.П. |  | ________________Галкин В.Г. |
| «____» ___________ 2018 г. |  | «___» ____________ 2018 г. |

Состав Проекта «Рекультивация нарушенных земель поверхностного комплекса шахт №№

200-203, 126-127, 128, 130 и участка «Косой» месторождения руч. Пеньёльхин»

| Номер тома | Шифр | Наименование разделов проектной документации | Разработчик |
| --- | --- | --- | --- |
| Том №1 | 153.2018-ПЗ | Рекультивация нарушенных земель поверхностного комплекса шахт №№ 200-203, 126-127, 128, 130 и участка «Косой» месторождения руч. Пеньёльхин. Пояснительная записка | ООО «Геолит» |
| Том №2 | 153.2018-РЗ | Рекультивация нарушенных земель поверхностного комплекса шахт №№ 200-203, 126-127, 128, 130 и участка «Косой» месторождения руч. Пеньёльхин. Чертежи | ООО «Геолит» |

РЕФЕРАТ

Рекультивация нарушенных земель поверхностного комплекса шахт №№ 200-203, 126-127, 128, 130 и участка «Косой» месторождения руч. Пеньёльхин разработано ООО  «Геолит» (г. Москва).

Горные работы АО «ЧТК» проведены на основании «Проекта отработки месторождения россыпного золота рч. Пеньельхин», разработанного проектной группой ООО «Рудметпроект» (г. Москва, 2008 г.) и прошедшего, в установленном порядке, экспертизу промышленной безопасности и экологическую экспертизу.

Настоящая проектная документация выполнена в соответствии с Техническими условиями на рекультивацию нарушенных земель арендованных под размещение комплекса горнотехнических сооружений для разработки  месторождения руч. Пеньёльхин  расположенных в границах Иультинского муниципального района Чукотского автономного округа

Проект разработан с учетом накопленного опыта рекультивации, наличием горно-добычного и обогатительного оборудования, а также созданной на участке общеинженерной инфраструктуры.

В проектной документации определяются основные направления и способы ведения горных работ по рекультивации нарушенных земель, технические решения по инженерно-техническому обеспечению производства, мероприятия по охране недр и окружающей природной среды.

Проект разработан в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 10.07.2018 N 800"О проведении рекультивации и консервации земель" (вместе с "Правилами проведения рекультивации и консервации земель", положениями действующих нормативных и методических документов.

Категория рекультивируемых земель - «земли промышленности – нарушенные», с практическим отсутствием почвенно-растительного слоя, арендованы для размещения комплекса горнотехнических сооружений для разработки и промывки подземных песков месторождения руч. Пеньёльхин.

В результате проведенных работ будет проведена рекультивация нарушенных земель с последующей передачей последних землепользователю.

Проектная документация включает в себя:

Том 1. «Пояснительная записка»	–  69 страниц, 4 рисунка, 32 таблицы, 17 приложений.

Том 2. «Чертежи» – 18 листов.

Ключевые слова: участок рекультивации, месторождение, галеэфельный отвал, галя, водоудерживающие дамбы, отвал торфов, оценка воздействия на окружающую среду.

Составил 	                           	В.Г. Галкин

СОДЕРЖАНИЕ

Текст отчета

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА	10

1.1. Краткая характеристика  объекта рекультивации	13

1.2. Характеристика производства работ	21

1.3. Классификация нарушенных земель по техногенному рельефу	23

2 ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ РЕКУЛЬТИВАЦИИ ЗЕМЕЛЬ, КОНСЕРВАЦИИ ЗЕМЕЛЬ	26

2.1 Оценка грунтов вскрыши на пригодность их для рекультивации	26

2.2 Направление и принятые параметры рекультивационных работ	27

2.3 Обоснование достижения запланированных значений физических, химических и биологических показателей состояния почв и земель по окончании рекультивации земель	28

2.4. Охрана недр и окружающей среды. Оценка воздействия производства горных работ на окружающую среду (ОВОС)	29

2.1. Программа экологического мониторинга и контроля	46

2.2. Общественное обсуждение намечаемой хозяйственной деятельности	49

3 СОДЕРЖАНИЕ, ОБЪЕМЫ И ГРАФИК РАБОТ ПО РЕКУЛЬТИВАЦИИ ЗЕМЕЛЬ, КОНСЕРВАЦИИ ЗЕМЕЛЬ	51

3.1 Сведения о производственной программе	51

3.2 Календарный план рекультивационных работ	53

3.3 Характеристика принятой технологической схемы производства в целом и характеристика отдельных параметров технологического процесса	54

3.4 Обоснование потребности в основных видах ресурсов для технологических нужд	59

3.5 Описание источников поступления сырья и материалов	60

3.6 Обоснование количества и типов вспомогательного оборудования, в том числе грузоподъемного оборудования, транспортных средств и механизмов	61

3.7 Сведения о расчетной численности. Профессионально-квалификационном составе работников с распределением по группам производственных процессов, числе рабочих мест и их оснащенности	61

3.8 Перечень мероприятий, обеспечивающих соблюдение требований по охране труда при эксплуатации производственных и непроизводственных объектов капитального строительства	63

4 СМЕТНЫЕ РАСЧЕТЫ (ЛОКАЛЬНЫЕ И СВОДНЫЕ) ЗАТРАТ НА ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТ ПО РЕКУЛЬТИВАЦИИ ЗЕМЕЛЬ, КОНСЕРВАЦИИ ЗЕМЕЛЬ	67

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	68

ТЕКСТОВЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ	70

Список иллюстраций в тексте

Рис 1.1. Обзорная схема района работ	15

Рисунок 3.1 - Общая схема рекультивации участков, примыкающих к руслу ручьев	51

Рисунок 3.2 - Общая схема рекультивации внешних отвалов и разрезов	52

Рисунок 3.3 - Принципиальная технологическая схема рекультивационных работ	55

Список таблиц в тексте

Таблица 1.1. Основные сведения о Недропользователе	13

Таблица 1.2 - Метеорологические данные станции мыс Ванкарем, Иультинский район, Чукотский АО, 67°50′55″ с. ш. 175°48′24″ з. д.	16

Таблица 1.3 Перечень основных горно-геологических и горнотехнических параметров рыхлых отложений месторождения рч. Пеньельхин	17

Таблица 1.4 - Физико-механические свойства скальных горных пород	19

Таблица 1.5 - Характеристика участков отвалообразования	22

Таблица 1.6 – Сведения о площадях нарушенных земель	24

Таблица 2.1 – Требования к гранулометрическому составу к несвязным несцементированным осадочным породам	26

Таблица 2.2 – Гранулометрический состав пород используемых для рекультивационных работ	27

Таблица 2.3 – Параметры рекультивируемых участков под санитарно-гигиеническое направление	28

Таблица 2.4 – Параметры рекультивируемых участков под санитарно-гигиеническое направление	28

Таблица 2.5- Перечень источников загрязняющих веществ	31

Таблица 2.6 - Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых  в атмосферу от стационарных источников	31

Таблица 2.7 - Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых  в атмосферу от передвижных источников	31

Таблица 2.8 – Класс опасности предприятия	31

Таблица 2.9 - Общее нормативное годовое количество отходов, образующихся при эксплуатации объекта	36

Таблица 2.10 - Обеспечение охраны вод от загрязнения нефтепродуктами участка рекультивации месторождения руч. Пеньельхин	39

Таблица 2.11 - Баланс площадей поверхностного нарушения	40

Таблица 2.12 - Перечень источников шума	41

Таблица 2.13 - Уровни звуковой мощности источников шума в октавных полосах частот при ведении горных работ	42

Таблица 2.14 - Уровни допустимых значений уровня звукового давления	42

Таблица 2.15 - Расстояния от источников шума до расчетных точек (м)	42

Таблица 2.16 - Расчет уровней звука от источников шума в расчетных точках	43

Таблица 2.17 - Расчетные суммарные уровни звукового давления в октавных частотах (дБ) и уровень звука (дБА)	44

Таблица 3.1- Календарный план рекультивационных работ	53

Таблица 3.2 – Объемы работ технического этапа рекультивации	56

Таблица 3.3 -Расчет производительности бульдозера	57

Таблица 3.4– Сводная ведомость объёмов бульдозерных работ	58

Таблица 3.5-  Перечень основного технологического оборудования	58

Таблица 3.6 - Расчет производительности фронтального погрузчика Komatsu WА470	59

Таблица 3.7 – Сводная ведомость потребности в основных материалах для производства рекультивационных работ	60

Таблица 3.8 – Годовая потребность в материалах и топливе горнотранспортного оборудования, задействованного на техническом этапе рекультивации	60

Таблица 3.9 – Численность персонала задействованного для выполнения технического этапа рекультивации	61

Текстовые приложения

| № № приложений | Наименование | Стр. |
| --- | --- | --- |
| Приложение 1 | Техническое задание на разработку проектной документации | 71 |
| Приложение 2 | Технические условия на разработку проекта рекультивации нарушенных земель | 73 |
| Приложение 3 | Постановления главы Иультинского муниципального района за №208-пг от 15.09.2010 г., №330 от 16.12.2010 г., №290-пг от 09.12. 2011г., №291-пг от 09.12.2011 г., №246-пг от 30.10.2014 г., №188-пг от 19.11.2015г о аренде земельных участков под размещение поверхностного комплекса горно-технических сооружений для разработки месторождения «Пеньёльхин» | 76 |
| Приложение 4 | Лицензия на право пользования недрами АНД № 01267 БЭ от от 28.03.2016г | 108 |
| Приложение 5 | Письмо Администрации ГО Эгвекинот об отсутствии объектов культурного наследия и археологических памятников | 127 |
| Приложение 6 | Справка Администрации ГО Эгвекинот об отсутствии мест традиционного природопользования КМНС | 128 |
| Приложение 7 | Справка Администрации ГО Эгвекинот об отсутствии ООПТ местного значения | 129 |
| Приложение 8 | Справка Управления ветеринарии ЧАО об отсутствии очагов опасных болезней животных, мест захоронений | 130 |

| Приложение 9 | Лицензия №78-ПМ-000084 (ГО) на производство маркшейдерских работ. Выдана 01 апреля 2011 г | 131 |
| --- | --- | --- |
| Приложение 10 | Горноотводный акт к лицензии на право пользования недрами АНД № 01267 БЭ. Выдан 28.03.2016 г | 135 |
| Приложение 11 | Заключение экспертизы промышленной безопасности №73-ГЭ на «Проект отработки месторождения россыпного золота рч. Пеньельхин» | 138 |
| Приложение 12 | Заключение экологической экспертизы №89-ГЭ на «Проект отработки месторождения россыпного золота рч. Пеньельхин» | 155 |
| Приложение 13 | Свидетельство № 0086-12.16-07 «О допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства». Выдано ООО «Геотехпроект» 01.12.2016 | 178 |
| Приложение 14 | Технические характеристики бульдозера ЧЕТРА Т-11М | 184 |
| Приложение 15 | Технические характеристики погрузчика Komatsu WA470 | 185 |
| Приложение 16 | Технические характеристики самосвала Урал 5557 | 187 |
| Приложение 17 | Лицензии №87 00032 от 11.07.2014г и от 16.02. 2018 г на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности | 188 |
| Приложение 18 | Договор № Ч-У-061 на выполнение работ по приему отходов производства и потребления для дальнейшей утилизации, обезвреживания или размещения | 195 |

Том 2. Чертежи

| Шифр | Наименование |
| --- | --- |
| 153.2018-РЗ Лист 1 | Ситуационный план. М 1:5000 |
| 153.2018-РЗ Лист 2 | План поверхностного комплекса шахты №203 |
| 153.2018-РЗ Лист 3 | План поверхностного комплекса шахты №202 |
| 153.2018-РЗ Лист 4 | План поверхностного комплекса шахт №200-201 |
| 153.2018-РЗ Лист 5 | План поверхностного комплекса шахты №130, 126-127, 128 |
| 153.2018-РЗ Лист 6 | План поверхности участка руч.Косой |
| 153.2018-РЗ Лист 7 | Паспорт работ при планировке отвала с применением бульдозера Т-170 1 этап формирование рабочей площадки |
| 153.2018-РЗ Лист 8 | Паспорт работ при планировке отвала с применением бульдозера Т-170 2 этап разваловка до проектной высоты |
| 153.2018-РЗ Лист 9 | Паспорт работ при планировке отвала с применением бульдозера Т-170 3 этап заоткоска до проектного угла |
| 153.2018-РЗ Лист 10 | Паспорт работ при погрузке автосамосвалов с применением фронтального погрузчика К-700Т-04-ПК-6 |
| 153.2018-РЗ Лист 11 | План поверхности шахты №203 после горно-технической рекультивации |
| 153.2018-РЗ Лист 12 | План поверхности шахты №202 после горно-технической рекультивации |
| 153.2018-РЗ Лист 13 | План поверхности шахт №200-201 после горнотехнической рекультивации |
| 153.2018-РЗ Лист 14 | План поверхности шахт №130,126-127, 128 после горнотехнической рекультивации |
| 153.2018-РЗ Лист 15 | План поверхности участка руч.Косой после горнотехнической рекультивации |
| 153.2018-РЗ Лист 16 | Разрезы по линиям I-II, III-IV |
| 153.2018-РЗ Лист 17 | Разрезы по линиям V-VI, VII-VIII, IX-X |
| 153.2018-РЗ Лист 18 | Условные обозначения |

Примечания

Раздел 4 Сметный расчет на проведение работ не предоставляется, т.к. финансирование объекта предусматривается без привлечения  средств федерального бюджета.

1. Пояснительная записка

Основанием для разработки решений по рекультивации земель, нарушаемых при разработке месторождения россыпного золота руч. Пеньельхин, является:

- Техническое задание на разработку проектной документации 
(Приложение 1);

- Технические условия на рекультивацию нарушенных земель арендованных под размещение комплекса горнотехнических сооружений для разработки  месторождения руч. Пеньёльхин (шахты№№ 200-203, 124-125 126-127,128, 130) расположенные в границах Иультинского муниципального района Чукотского автономного округа.  (Приложение 2).

Проектная документация «Рекультивация нарушенных земель поверхностного комплекса шахт №№ 200-203, 126-127, 128, 130 и участка «Косой» месторождения руч. Пеньёльхин» выполнена с использованием следующих исходных данных:

- Постановления главы Иультинского муниципального района за №208-пг от 15.09.2010 г., №330 от 16.12.2010 г., №290-пг от 09.12. 2011г., №291-пг от 09.12.2011 г., №246-пг от 30.10.2014 г., №188-пг от 19.11.2015г о аренде земельных участков под размещение поверхностного комплекса горно-технических сооружений для разработки месторождения «Пеньёльхин» (Приложение 3)

- Лицензия на право пользования недрами АНД № 01267 БЭ от 28.03.2016г; (Приложение 4);

- Письмо администрации ГО Эгвекинот об отсутствии объектов культурного наследия и археологических памятников (Приложение 5);

- Справка администрации ГО Эгвекинот об отсутствии мест традиционного природопользования КМНС (Приложение 6);

- Справка администрации ГО Эгвекинот об отсутствии ООПТ местного значения (Приложение 7);

- Справка Управления ветеринарии ЧАО об отсутствии очагов опасных болезней животных, мест захоронений (Приложение 8).

Градостроительный план земельного участка не выдавался в связи с передачей в аренду земельных участков в 2010-2015 гг; объекты капитального строительства в границах земельных участков проектами на отработку месторождения не предусматривались и в настоящее время отсутствуют.

Настоящий технический проект определяет основные направления и способы ведения работ при проведении рекультивации, а так же календарный график работ. Проект разработан в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 10.07.2018 N 800"О проведении рекультивации и консервации земель" (вместе с "Правилами проведения рекультивации и консервации земель"), положениями действующих нормативных и методических документов РФ. Проект составлен по материалам представленным(АО «ЧТК»)

Непубличное акционерное общество «Чукотская торговая компания» (АО «ЧТК»), имеет лицензию на право пользования недрами АНД №01267 БЭ со сроком действия до 31.12.2019 г. Лицензия имеет статус горного отвода. Лицензия получена в порядке переоформления лицензии АНД №00822 БЭ от 14.02.2005 г. в связи с изменением организационно-правовой формы владельца лицензии – Непубличное акционерное общество «Чукотская торговая компания», на основании Закона «О недрах» по приказу Департамента по недропользованию по Дальневосточному федеральному округу № 190 от 23.03.2016г.

Лицензия АНД №00822 БЭ была предоставлена  ЗАО «Чукотская торговая компания» 31.01.2000 г. и переоформлена взамен лицензии АНД №00554 БЭ, выданной 21.07.1996 г. АОЗТ «Чукотская торговая компания». Лицензия была переоформлена в соответствии со статьями 10-1, 16, 17-1 Закона РФ «О недрах» в связи с изменением организационно-правовой формы владельца лицензии – АОЗТ «Чукотская торговая компания».

Предприятие имеет лицензию на производство маркшейдерских работ №78-ПМ-000084 (ГО) от 01.04.2011 г., бессрочная (в соответствии со ст. 9 п. 4 №99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»), (Приложение 9).

Работы ведутся в границах Горноотводного акта от 06.04.2009 г. за №01-6а/893 (срок действия до 31.12.2015 г.) (Приложение 10).

Горные работы АО «ЧТК» проведеты на основании «Проекта отработки месторождения россыпного золота рч. Пеньельхин», разработанного проектной группой ООО «Рудметпроект» (г. Москва, 2008 г.). Проект прошел утвержденную Управлением государственного горного и металлургического надзора Ростехнадзора (рег. №13-02-ПД-00959-2008) экспертизу промышленной безопасности и экологическую экспертизу (№89-ГЭ, ЗАО НИЦ «ГОРНЫЙ ЭКСПЕРТ», Москва 2008 г.) (Приложения 11, 12).

Данный проект корректировался несколькими Дополнениями к «Проекту отработки месторождения россыпного золота рч. Пеньельхин», выполненными ООО «Геотехпроект», г. Екатиренбург (Свидетельство о допуске к работам № 0057-09.11-03 выдано 30.08.2001 г. Саморегулируемой организацией Некоммерческое партнерство «Проектировщики Свердловской области», (Приложение. 13)

Забор воды для технологических нужд для промывки песков осуществляелся за счет сбора поверхностных талых вод и из ручья Пеньельхин, в период весеннего половодья в соответствии с условиями Договора на водопользование с Департаментом промышленной и сельскохозяйственной политики Чукотского автономного округа №87-19.03.00.001-Р-ДЗИО-С-2017-00708/00 от 03.04.2017 г.

Настоящая работа выполняется в связи с необходимостью выполнения рекультивации на следующих арендованных площадях:

| №№ п/п | Месторождение | Поверхность | Площадь, га | Постановление (распоряж) главы Иультинского р-на | Договор аренды земель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Пеньельхин» | Участок «Косой» | 27,0 | №68 – пг от 20-03-2012г | №46 от 23-03-2012 |
| 2 | «Пеньельхин» | Шх.200-201 | 30,0 | №330 от 16-12.2010г | №178 от 21-12-2010 |
| 3 | «Пеньельхин» | Шх.202 | 16,0 | №290 – пг от 09-12-2011г | №111 от 19-12-2011 |
| 4 | «Пеньельхин» | Шх.203 | 19,7 | №291 – пг от 09-12-2011г | №112 от 19-12-2011 |
| 5 | «Пеньельхин» | Шх.126-127, 128 | 49,3 | №246 – пг от 30-10-2014г | №55 от 06-11-2014 |
| 6 | «Пеньельхин» | Шх.130 | 4,1 | №188 – пг от 19-11-2015г | №28 от 23-11-2015 |

Категория земель - «земли промышленности – нарушенные», с практическим отсутствием почвенно-растительного слоя, арендованы для размещения комплекса горнотехнических сооружений для разработки и промывки подземных песков месторождения руч. Пеньёльхин, расположенные в границах Иультинского муниципального района, в долине ручья Пеньёльхин, левого притока р. Ванкарем. Основание аренды участков расположения поверхности шахт - постановления главы Иультинского муниципального района Чукотского автономного округа, а также Договоры аренды земельных участков (Приложение 3).

На участках подлежащих рекультивации расположены только прочие отходы добывающей промышленности (гале-эфельные отвалы от промывки золотосодержащих песков), относящиеся к 5-му классу опасности.

Недропользователь, Непубличное акционерное общество «Чукотская торговая компания» имеет Лицензии № 87 00032 от 11.07.2014г. и от 16.02. 2018г. (бессрочный) на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности. (Приложение 17).  АО «ЧТК»  заключен  Договор с ООО «Дальневосточная Экологическая компания «Рециклинг» № Ч-У-061 от 06 марта 2015г (бессрочный) на выполнение работ по приему отходов производства и потребления для дальнейшей утилизации, обезвреживания или размещение отходов I-V классов опасности. (Приложение 18).

Основные сведения о действующем Недропользователе приведены ниже в таблице 1.1.

Таблица 1.1. Основные сведения о Недропользователе

| Полное наименование общества | Непубличное акционерное общество «Чукотская торговая компания» |
| --- | --- |
| Сокращенное наименование | АО «ЧТК» |
| Организационно-правовая форма, форма собственности | Непубличное акционерное общество, частная форма собственности |
| Гос. регистрационный номер | ОГРН 1028700589807 |
| Отраслевая принадлежность | Горнорудная отрасль |
| Вид деятельности | Добыча руд и песков драгоценных металлов, согласно лицензии |
| Место нахождения | Чукотский АО, Иультинский район, п. Эгвекинот, ул. Ленина, д. 12 |
| Почтовый адрес | 689202 Чукотский АО, Иультинский район. п. Эгвекинот, ул. Ленина, д.12 |
| Телефон / факс | (42722) 2-30-10; (42722) 2-29-62 |

В настоящее время АО «ЧТК» в вахтовом поселке создана промышленная база предприятия, где построены следующие здания и сооружения: АБК, склад ГСМ, пождепо, гараж, ШОУ, клуб, ДЭС, жилые дома и обслуживающие помещения, вертолетная площадка. Поверхностный, временный, расходный склад ВМ на 100 т расположен в 1,5 км южнее вахтового поселка.

Поверхностные комплексы шахт предполагают расположение временных зданий для размещения дизельной электростанции, компрессора, мобильных помещений для слесарной мастерской, нарядной, склада и противопожарного инвентаря, монтажа конвейерных или скреперных эстакад  с разгрузочным бункером.

1.1. Краткая характеристика  объекта рекультивации

Орогидрографические условия

Месторождение россыпного золота Пеньельхин находится в бассейне руч. Пеньельхин (лев. притока р. Ванкарем) в 9 км от его устья, располагается на площади листа масштаба 1:200 000 Q-1-III. Площадь работ 0,98 км2. Географические координаты: 67(23(20( – северной широты, 177(26(28( – западной долготы,. Административно район входит в состав Иультинского района Чукотского автономного округа. Район работ находится в 140 км северо-восточнее пос. Эгвекинот - административного центра МО Иультинский район, где находятся морской и воздушный порты.

За время эксплуатации Пеньельхинского месторождения (с 1971 года) на его площади был построен прииск Восточный с достаточно развитой инфраструктурой. В последние годы многие ее объекты восстановлены. Базовый поселок горнодобывающего подразделения АО «ЧТК» расположен в поселке ликвидированного прииска «Восточный».

Постоянных рабочих кадров в районе практически не осталось, поэтому основной набор специалистов и рабочих всех специальностей проводится централизованно в центральных районах страны и странах СНГ и освоение месторождения ведется вахтовым методом.

Местных источников энергии, представляющих практический интерес, в районе нет. Топливо, ГСМ, материалы и оборудование завозятся в период навигации в морской порт Эгвекинот, откуда они доставляются автомашинами по улучшенной грунтовой дороге Эгвекинот-Иультин до 121-го км и, далее, по зимнику до пос. Восточный (60 км). Вахтовый поселок Восточный, а также г. Эгвикинот и п. Иультин имеют радиотелефонную связь.

Район месторождения по характеру рельефа представляет собой переходную зону от отрогов Северо-Чукотского низкогорья к Ванкаремской низменности. Основная гряда возвышенностей - водораздел ручьев Олений и Пеньельхин, переходящий в водораздельное пространство рек Рекууль, Милютчекайвеен, Свободная, пересекает район с юго-запада на северо-восток на протяжении более 20 км. Ширина ее 8-10 км. Строение гряды осложнено сквозными долинами и боковыми водоразделами между притоками перечисленных водотоков. Абсолютные высоты в пределах гряды изменяется от 400 до 100 м. Остальная часть территории приходится на слабо всхолмленные, местами заболоченные днища долин. Превышения водоразделов над прирусловыми частями долин достигает 200м.

Рельеф осложнен многочисленными формами техногенного происхождения, образовавшимися при разработке месторождения с 1971 г.: отвалы гале-эфелей и торфов, дамбы, искусственные водоемы, водоотводные канавы и др.

Рассматриваемая территория характеризуется хорошо развитой гидросетью, относящейся к бассейну р.Ванкарем. В плане водотоки образуют древовидный рисунок с параллельно расположенными притоками. Ручей Пеньельхин (левый приток р. Ванкарем) имеет хорошо разработанную долину шириной около 3-х км (в бассейне нижнего течения).

В районе месторождения находится большое количество озер различного происхождения. Наиболее крупное из них - оз. Пеньельхин, имеюшее 1300 м в длину и 700 м в ширину, при глубине не более 0,5 м. Обеспечение технической и питьевой водой добывающих предприятий данной территории являются  небольшие озера на правобережье руч. Пеньельхина и в верховьях руч. Безымянного. Сам ручей Пеньельхин не может быть постоянным источником водоснабжения, так как зимой промерзает до дна, а летом сильно мелеет.

Рис 1.1. Обзорная схема района работ

Климатические условия

Климат района субарктический с продолжительной холодной зимой с сильными ветрами и коротким прохладным летом. Среднегодовая температура воздуха – минус 10оС. Средняя максимальная температура воздуха наиболее жаркого месяца года 9,9° тепла (июль), средняя температура воздуха наиболее холодного месяца года 25,8° мороза (февраль).

Переход среднемесячных температур воздуха через 0о происходит в конце мая и середине сентября. Устойчивый снежный покров появляется в середине сентября, полностью снег сходит в конце июня. Мощность снежного покрова составляет 1,5 м, а в узких долинах и котловинах достигает 4 и более метров. Среднегодовое количество осадков достигает 400 мм. В районе резко преобладают ветры северных румбов. Среднегодовая скорость ветра составляет 6 м/сек.

Таблица 1.2 - Метеорологические данные станции мыс Ванкарем, Иультинский район, Чукотский АО, 67°50′55″ с. ш. 175°48′24″ з. д.

В районе повсеместно развита многолетняя мерзлота. Мощность сезонно-талого слоя в летний период составляет около 2,5 м на склонах южной экспозиции и сухих террасах, на задернованных участках тундры она не превышает 0,5 м.

Геологические и гидрогеологические условия

Месторождение расположено в южной части Вельмайского поднятия Чаунской складчатой зоны, в месте сочленения двух погребенных долин – руч. Пеньельхин и его левого притока – руч. Надежда.

Днища долин водотоков выработаны в осадочных породах пермско-триасового возраста (песчаники, алевролиты, глинистые сланцы), прорванных триасовыми интрузиями габброидов.

Долины руч. Пеньельхин и его притоков заполнены среднечетвертичными ледниковыми и водно-ледниковыми отложениями, под которыми погребен золотоносный аллювий плиоцен-плейстоценового возраста.

В ледниковые отложения вложены постледниковые верхнечетвертичные и современные образования пойм, первой и второй надпойменных террас высотой соответственно 1,5-2 м и 6 м, прослеживающиеся в виде относительно узких полос по долинам водотоков.

Древняя долина руч. Пеньельхин в пределах месторождения в общем плане ориентирована с севера на юг. В ее строении можно выделить днище и борта, которые на отдельных участках расчленены долинами боковых притоков. Коренное днище долины и ее борта на всем протяжении сложены корой выветривания, представленной плотными суглинками и супесями с включениями обломков сильно выветрелых материнских пород (песчаников, сланцев, габброидов). Лишь в очень редких случаях аллювиальные отложения залегают непосредственно на плотных коренных породах. Сложное строение рельефа коренного днища долины в плане характеризуется чередованием разноориентированных замкнутых положительных и отрицательных форм размером до 50-80 м в поперечнике.

Разрез рыхлых отложений на месторождении характеризуется разнообразием генетических типов и литологического состава. Всеми разведочными линиями вскрыт однотипный разрез, который в обобщенном виде выглядит следующим образом (сверху вниз):

- почвенно-растительный слой (QIV2) - 1,0 м;

- аллювий поймы и первой надпойменной террасы (QIV1) - галечно-гравийный материал с линзами гумусированных песков, пески, линзы и прослои супесей и суглинков - 2,0 м;

- аллювий второй надпойменной террасы (QIII3) - галечно-гравийный материал, пески, прослои и линзы тонких супесей и суглинков с линзами льда - 2,0 м;

- межледниковые озерно-аллювиальные отложения (QIII1) - желтовато-серые тонкие супеси с включением гравийно-галечного материала и единичных валунов - 2,0 м;

- ледниковые и водно-ледниковые отложения (QII2) - синевато-серые супеси и суглинки с большим количеством обломочного материала, который в различной степени окатан (от щебня и глыб до гальки и валунов), часты включения линз льда - 10,0 м;

- древнеаллювиальные отложения (N2-QI) погребенной долины, представленные желтовато-бурыми, желтовато-серыми суглинками и супесями с включением хорошо окатанной гальки, гравия, валунов. В составе обломочного материала преобладают габброиды, алевролиты, песчаники; в низах горизонта характерно значительное количество гальки и гравия кварца, встречаются линзы и прослои кварц-полевошпатового песка. Граница с вышележащим слоем выражена четко. Мощность отложений повышается от борта древней долины к тальвегу и от верхней части долины к нижней, колеблясь от нескольких метров до 8,0 м;

- кора выветривания осадочных пород и габброидов представлена плотным суглинком и супесью ярко желтого, желтовато-бурого цвета с включениями щебня, дресвы и более крупных обломов материнских пород. В верхней части слоя отмечены гальки, гравий, валуны, которые постепенно исчезают. Контакт между древнеаллювиальными отложениями и корой выветривания постепенный. Мощность кор выветривания непостоянна, колеблется от нескольких метров до 10 м.

Таким образом, породы, слагающие разрез месторождения, согласно ГОСТ 25100-2011 [3] представлены двумя классами: дисперсные и скальные. Класс дисперсных горных пород включает рыхлые неоген-четвертичные отложения. Четвертичные отложения имеют широкое распространение и представлены нижнечетвертичными аллювиальными отложениями высоких террас, современными аллювиальными отложениями пойм и надпойменных террас ручьев и делювиально-солифлюкционными образованиями склонов.

Таблица 1.3 Перечень основных горно-геологических и горнотехнических параметров рыхлых отложений месторождения рч. Пеньельхин

| Наименование показателей | Параметры россыпи |
| --- | --- |
| Тип россыпи | Мелкозалегающая, аллювиальная, долинная россыпь пойменно-руслового и террасового типа, со сложным генезисом и морфологией залежей |
| 1 | 2 |
| Гранулометрический состав рыхлых отложений, (мм): | Промышленный пласт/торфа |
| Валунов (+100 мм) | 2% (5%) |
| Гальки (-100+12 мм) | 22% (38%) |
| Гравия (-10+1 мм) | 28% (29%) |
| Песка (-1+0,01 мм) | 29% (20%) |
| Глинистая часть (-0,01 мм) | 19% (8%) |
| Коэффициент разрыхления | 1,4 |
| Объемный вес, т/м3 | 1,84-2,74 (ср. 2,3) |
| Льдистость | 5-10% |
| Влажность | 11,5% |
| Категория по трудности разработки |  |
| Пески, торфа (породы кровли и почвы залежей) | VI-100% |
| Мерзлотно-гидрогеологические условия | 1 тип (простые условия) |
| Температура горных пород на уровне пласта песков | Минус 5,6 – минус 5,8°С |

Класс скальных горных пород представлен песчаниками, алевролитами, глинистыми сланцами пермско-триасового возраста.

Определяющим фактором изменчивости физико-механических свойств горных пород и руд являются структурно-тектонические условия, обуславливающие развитие вторичных процессов. Гидротермальные метасоматические изменения приводят к снижению величин прочностных показателей и, как следствие, снижению потенциальной устойчивости пород. Существенное влияние на физико-механические свойства горных пород оказывают и такие факторы, как интенсивность трещиноватости и брекчирование.

Породы, распространенные на площади месторождения, имеют значения плотности, незначительно отличающиеся друг от друга, и относятся к очень плотным (ГОСТ-25100-2011 [3]). Природная влажность горных пород достаточно низкая и в большинстве случаев не превышает первых десятых долей процента.

Технологические свойства песков описаны на основании результатов многолетней отработки месторождения подземным способом. Бороздовые пробы, отобранные из эксплуатационных выработок, подвергались физико-механическому анализу: гранулометрическому, на суммарную влажность, определение объемного веса. Суммарная влажность отложений составляет в среднем  11,5%, льдистость - 8,5%, объемная масса изменяется от 1,84 до 2,74 и в среднем составляет – 2,34 г/м3.

Число пластичности фракции менее 0,125 мм составляет в среднем 7,31, из чего следует, что мелкозернистая фракция продуктивного пласта представлена супесчано-суглинистым грунтом

Угол внутреннего трения в сухом состоянии, рассчитанный по результатам исследований образцов по методу одноплоскостного сдвига, составляет 35-37о (в среднем 36о).

Наибольшей способностью к размоканию и снижению прочностных свойств во влажном состоянии обладают измененные породы, а также породы зоны выветривания. При взаимодействии с водой их прочностные свойства снижаются.

Породы месторождения относятся к 5-15 категории крепости по классификации Протодьяконова (в образцах). Колебания коэффициента крепости происходят из-за разной степени их гидротермальных изменений, степени дробления и трещиноватости.

В целом, скальные породы месторождения весьма крепкие и устойчивые. Физико-механические свойства скальных горных пород приведены в таблице 1.4.

Таблица 1.4 - Физико-механические свойства скальных горных пород

| Показатель | Алевролиты | Песчаники | Алевро-песчаники | Кварц |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Значение предела прочности при одноосном сжатии в водонасыщенном состоянии, МПа | 30,25 | 46,75 | 33,32 | 87,15 |
| Значение предела прочности при одноосном сжатии в сухом состоянии, МПа | 53,56 | 83,31 | 54,60 | 137,40 |
| Значение предела прочности при одноосном растяжении, МПа | 4,23 | 7,49 | 4,16 | 4,33 |
| Влажность (весовая), д.ед. | 0,002 | 0,003 | 0,004 | 0,001 |
| Водопоглощение, % | 0,34 | 0,23 | 0,22 | 0,32 |
| Коэффициент крепости по П.П. Протодьяконову | 5,36 | 8,33 | 5,46 | 13,74 |
| Плотность грунта, т/м3 | 2,72 | 2,71 | 2,72 | 2,60 |
| Плотность сухого грунта, т/м3 | 2,71 | 2,70 | 2,71 | 2,60 |
| Пористость, % | 3,1 | 1,7 | 4,3 | 2,0 |
| Коэффициент выветрелости | 0,97 | 0,99 | 0,96 | 0,98 |
| Коэффициент размягчаемости | 0,56 | 0,56 | 0,61 | 0,63 |
| Угол внутреннего трения, град. | 35 | 37 | 36 | 36 |

В основу мерзлотной, инженерно-геологической характеристики района месторождения положены результаты специальных гидрогеологических работ на площади месторождений ручьев Пеньельхин, Косой, Озерный, а также при поисках пресных подземных вод для водоснабжения поселка «Восточный».

Ручей Пеньельхин протекает несколькими рукавами шириной 1-2 м. Русло его имеет общую ширину до 5,0-7,0 м, глубина водотока 0,2-0,3 м. Поверхностный сток в ручье начинается во 2-й декаде июня, заканчивается в последней декаде сентября. В начале весеннего паводка талые воды идут по поверхности снежной толщи, заполняющей русло ручья, увлекая за собой массу рыхлого снега. Это приводит к значительному повышению уровня воды в водотоке до 1-2 м.

Наибольший средний расход – 3,25 м3/с (июнь), наименьший летний – 0,31 м3/с (июль). Продолжительность бессточного периода достигает 200 суток.

Район месторождения расположен в области сплошного развития многолетнемерзлых пород. Мощность криолитозоны в долине ручья составляет 100-120 м, увеличиваясь на водоразделах до 200-250 м. Глубина проникновения положительных температур составляет, в среднем, 1,5-3 м. Граница яруса годовых теплооборотов залегает на глубине 15-25 м. Глубина сезонного оттаивания в аллювиальных отложениях в руслах и поймах водотоков достигает 2,5-3,0 м; делювиально-солифлюкционные и ледниковые отложения оттаивают на 0,5-1,5 м, элювиально-делювиальные - на 1,0 м.

Колебания температуры рыхлых отложений в долине руч. Пеньельхин на глубине до 30 м, на основании замеров в подземных горных выработках (шх. 123 р.л. 123), составляет от -2,8 до -7,0°С и лишь вблизи таликовой зоны (за пределами шахтного поля) между р.л.163 (1968 г.) и р.л.148 (1968 г.) составляла -4,5°С.

Гидрогеологический разрез непосредственно в пределах долины руч. Пеньельхин представлен водоносным надмерзлотным таликовым горизонтом рыхлых четвертичных отложений, водоупором для которого служат талые слабопроницаемые ледниковые и элювиальные отложения и подстилающие их мерзлые породы коренной основы.

Водовмещающими породами служат гравийно-галечные отложения с валунами, песчаным и супесчаным заполнителем. Водоносный горизонт схематизируется как «пласт – полоса» с непроницаемыми боковыми и нижней границей, которыми служат слабопроницаемые четвертичные отложения в пределах таликовой зоны, а так же криогенные водоупоры рыхлых четвертичных и коренных триасовых пород. Мощность многолетнемерзлых пород вблизи границ детального участка составляет около 120 м.

Водоносный горизонт рыхлых четвертичных отложений, в основном, безнапорный, незначительный местный напор приобретает в зимние время в результате промерзания верхней части разреза.

Тип обводнения – порово-пластовый. В сточный период года воды рыхлых отложений приобретают тесную гидравлическую связь с поверхностными водами, на что указывает синхронное колебание их уровней.

Минимальные отметки статического уровня приходятся на конец критического периода (май) и составляют 3,10-3,50 м, максимальные соответствуют весеннему паводку (июнь) и достигают +1,7 м. Далее, до середины сентября, колебания уровня происходит около средней величины, после чего начинается его снижение. Амплитуда колебаний уровня в годовом разрезе достигает 5,2 м около средней величины – 0,5 м.

Водообильность и фильтрационные свойства рыхлых отложений изучались поисковыми и опытными скважинами, пройденными в створе II-II. Дебит скважин изменялся от 0,95 до 1,52 л/с при понижении от 0,94 до 1,0 м в поисковых скважинах и составил 0,96 л/с при понижении 2,21 м в процессе продолжительной кустовой откачки из скв. 15"б". Коэффициенты фильтрации варьируют в пределах от 15,9 до 83,7 м/сут., водопроводимость – от 150,2 до 355,0 м2/сут.

Питание водоносного горизонта рыхлых четвертичных отложений в сточный период осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков и поверхностных вод, разгрузка – в водотоки. Данный участок находится восточнее участка «Надежда».

В районе получили широкое распространение также воды сезонно-талого слоя, встречающиеся во всех литологических разностях рыхлых отложениях. В пределах пойм и надпойменных террас руч. Пеньельхин водоносна верхняя часть аллювиальных отложений. Глубина залегания зеркала циркулирующих здесь вод варьирует от 0,0 до 2,5 м в пойменной части и до 1,5 м на террасах. Расходы воды по данным кратковременных откачек из шурфов изменяются от 0,1 л/с до 1,0 л/с. По химическому составу воды гидрокарбонатные, нейтральные, слабокислые с минерализацией до 0,05 г/л. Воды сезонно-талого слоя склоновых отложений циркулируют на глубинах до 1,5 м. Дебиты разгрузок этих вод незначительны (1,01-0,1 л/с). Воды хлоридно-гидрокарбонатные с минерализацией 0,02-0,05 г/л и общей жесткостью 0,2-0,4 мг/экв/л. Расходы воды незначительны (0,01-0,08 л/с).

По сложности мерзлотно-гидрогеологических условий месторождение относится к I типу (простые), основные источники обводнения – атмосферные осадки, поверхностные воды и воды сезонно-талого слоя.

Природные таликовые зоны и водоносные горизонты в пределах месторождения не встречаются. Вскрытые горными выработками отложения находятся в зоне устойчивой мерзлоты.

Предприятие удовлетворяет свои нужды в технической и питьевой воде из небольших озер на правобережье руч. Пеньельхин. Доставка воды осуществляется в цистернах. Поверхностные водотоки вблизи прииска не могут служить постоянным источником водоснабжения, так как зимой промерзают до дна, а летом мелеют и сильно загрязняются. В качестве постоянного водоисточника может рассматриваться подрусловой поток р. Ванкарем в 15 км от поселка.

1.2. Характеристика производства работ

Горные работы АО «ЧТК» производились на основании «Проекта отработки месторождения россыпного золота руч. Пеньельхин», разработанного проектной группой ООО «Рудметпроект» (г. Москва, 2008 г.). Данный проект корректировался рядом Дополнений к «Проекту отработки месторождения россыпного золота рч. Пеньельхин», выполненных ООО «Геотехпроект», г. Екатиренбург

Отработка балансовых запасов месторождения АО «ЧТК» производилась подземным способом (камерно-лавная система разработки).

Непосредственно на промышленных площадках шахт Пеньёльхинского месторождения, были размещены следующие объекты для жизнеобеспечения горных работ:

- Дизельная электростанция  (N = 400 кВт) – 2 шт

- Дизельная электростанция ДЭС-100 (176 кВт) – на период ГПР и как резерв на очистных работах.

- Компрессорная станция «Sullivan».

- Компрессоры НВ – 10/8 М2 и ВМК – 6 - на период ГПР.

- Скреперные подъемные установки для выдачи песков по стволам шахт.

- Вентиляторы ВМЭ-10 на устьях скважин.

- Расходный склад ГСМ с заправочным пунктом.

- Площадки для хранения и разделки лесопиломатериалов.

- Балок-нарядная.

10. Слесарная мастерская.

11. Склад противопожарного инвентаря.

12. Трубопроводы сжатого воздуха и кабельные сети.

По состоянию на 01.09.2018 г. все перечисленные объекты с промышленных площадок указанных шахт вывезены.

При переработке (промывке) золотоносных песков месторождения Пеньельхин образуются отвальные хвосты гравитации, которые складировались в отвалы гали и эфелей.

Складирование пород произведено в 18 внешних отвалов на 4-х обособленных участках месторождения.

Таблица 1.5 - Характеристика участков отвалообразования

| № участка | №№ шахты | №№ отвалов | Максимальная высота | Площадь на конец отработки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 203 | Отвал галя №1: | 6,00 | 2,1 |
| 1 |  | Отвал эфелей №2: | 6,00 | 1,7 |
| 2 | 202 | Отвал галя №3: | 4,00 | 10,8 |
| 2 |  | Отвал эфелей №4: | 6,00 | 15 |
| 3 | 200-201 | Отвал галя №5: | 3,22 | 4,5 |
| 3 |  | Отвал эфелей №6: | 3,05 | 4,6 |
| 4 | 130 | Отвал гале-эфелей №7: | 3 | 36 |
| 4 | 126-128 | Отвал эфелей №8 | 3,28 | 0,97 |
| 4 |  | Отвал галя-эфелей №9 | 1,74 | 2,3 |
| 4 |  | Отвал эфелей №10 | 1,84 | 5,6 |
| 4 |  | Отвал эфелей №11 | 7,00 | 6 |
| 4 |  | Отвал галя №12 | 3,00 | 23 |
| 4 |  | Отвал гале-эфелей №13 | 1,00 | 3,5 |
| 4 |  | Отвал галя №14 | 1,69 | 1,2 |
| 4 |  | Отвал галя №15 | 2,90 | 3,1 |
| 4 |  | Отвал галя №16 | 1,48 | 0,4 |
| 4 |  | Отвал галя №17 | 2,64 | 2 |
| 4 |  | Отвал гале-эфелей №18 | 6,01 | 21,4 |

1.3. Классификация нарушенных земель по техногенному рельефу

В соответствии с требованиями ГОСТ 17.5.1.01-83 [6] земельные участки представляют собой горнопромышленный ландшафт с характерными группами нарушений земель. Согласно классификации ГОСТ 17.5.1.02-85 [7], после отработки месторождения нарушенный рельеф представляет собой:

- внешний отвал №1 – платообразный средневысокий, высотой до 10 м.

- внешний отвал №2 – платообразный средневысокий, высотой до 10 м.

- внешний отвал №3 – платообразный средневысокий, высотой до 10 м.

- внешний отвал №4 – платообразный средневысокий, высотой до 10 м.

- внешний отвал №5 – платообразный средневысокий, высотой до 10 м.

- внешний отвал №6 – платообразный средневысокий, высотой до 10 м.

- внешний отвал №7 – платообразный средневысокий, высотой до 10 м.

- внешний отвал №8 – платообразный средневысокий, высотой до 10 м.

- внешний отвал №9 – платообразный средневысокий, высотой до 10 м.

- внешний отвал №10 – платообразный средневысокий, высотой до 10 м.

- внешний отвал №11 – платообразный террасированный средневысокий, высотой до 10 м.

- внешний отвал №12 – платообразный террасированный средневысокий, высотой до 10 м.

- внешний отвал №13 – платообразный средневысокий, высотой до 10 м.

- внешний отвал №14 – платообразный средневысокий, высотой до 10 м.

- внешний отвал №15 – платообразный средневысокий, высотой до 10 м.

- внешний отвал №16 – платообразный средневысокий, высотой до 10 м.

- внешний отвал №17 – платообразный средневысокий, высотой до 10 м.

- внешний отвал №18 – платообразный террасированный средневысокий, высотой до 15 м.

- илоотстойник – насыпи земляные, дамбы высотой до 6 м.

- канавы – выемки земляные, водоулавливающие и водоотводящие сооружения.

Сведения о площадях нарушенных земель приведены в таблице 1.6.

Таблица 1.6 – Сведения о площадях нарушенных земель

| Наименование показателей | Значение |
| --- | --- |
| Площадь земельного отвода уч.1 (шх200-201), га, в том числе: | 30,0 |
| 1 Участок горных работ, в том числе: | 13,07 |
| Отвал галя №5: | 0,45 |
| откосы | 0,14 |
| горизонтальные участки | 0,40 |
| 1.3 Отвал эфелей №6: | 0,07 |
| откосы | 0,02 |
| горизонтальные участки | 0,05 |
| дамба | 5,4 |
| откосы | 1,2 |
| 2 Дороги | 0,44 |
| 3. Промплощадка | 0,6 |
| 4. Прочие земли | 16,93 |
| Площадь земельного отвода уч.2 (шх202), га, в том числе: | 16,0 |
| 1 Участок горных работ, в том числе: | 2,40 |
| Отвал галя №3: | 1,08 |
| откосы | 0,42 |
| Отвал эфелей №4: |  |
| откосы |  |
| горизонтальные участки | 0,66 |
| 1.4 дамба | 0,11 |
| откосы | 0,10 |
| илоотстойник | 0,53 |
| 2 Дороги | 0,38 |
| 3. Промплощадка | 0,6 |
| 4. Прочие земли | 13,6 |
| Площадь земельного отвода уч.3 (шх203), га, в том числе: | 19,7 |
| Участок горных работ, в том числе: | 2,86 |
| Отвал галя №1: | 0,21 |
| откосы | 0,11 |
| Отвал эфелей №2: | 0,17 |
| откосы | 0,07 |
| горизонтальные участки | 0,10 |
| дамба | 0,36 |
| откосы | 0,04 |
| Водосборные канавы | 0, 26 |
| 2. Дороги | 0,03 |
| 3. Промплощадка | 0,6 |
| 4. Прочие земли | 16,84 |
| Площадь земельного отвода уч.4 (шх126-128), га, в том числе: | 49,3 |
| 1 Участок горных работ, в том числе: : | 22,1 |
| Отвал эфелей №8(2): | 0,097 |
| откосы | 0,07 |
| горизонтальные участки | 0,09 |
| 1.2. Отвал галя-эфелей №9 (3): | 0,23 |
| откосы | 0,06 |
| горизонтальные участки | 0,17 |
| 1.3 Отвал эфелей №10 (4): | 0,56 |
| откосы | 0,12 |
| горизонтальные участки | 0,44 |
| 1.4 Отвал эфелей №11 (5): | 0,60 |
| откосы | 0,4 |
| горизонтальные участки | 0,2 |
| 1.5 Отвал галя №12 (6): | 2,3 |
| откосы | 0,8 |
| горизонтальные участки | 1,5 |
| 1.6 Отвал гале-эфелей №13 (10): | 0,35 |
| откосы | 0,10 |
| горизонтальные участки | 0,25 |
| 1.7 Отвал галя №14 (12): | 0,12 |
| откосы | 0,03 |
| горизонтальные участки | 0,09 |
| 1.8 Отвал галя №15 (13): | 0,31 |
| откосы | 0,17 |
| горизонтальные участки | 0,14 |
| 1.9 Отвал галя №16 (14): | 0,04 |
| откосы | 0,03 |
| горизонтальные участки | 0,01 |
| 1.10 Отвал галя №17 (15): | 0,2 |
| откосы | 0,15 |
| горизонтальные участки | 0,02 |
| 1.11. Отвал гале-эфелей №18 (17): | 2,14 |
| откосы | 1,11 |
| горизонтальные участки | 1,03 |
| дамба | 0,4 |
| откосы | 0,2 |
| илоотстойник | 8,6 |
| Водосборные канавы | 0,25 |
| Дороги | 0,83 |
| Промплощадка | 0,6 |
| Прочие земли | 27,2 |
| Площадь земельного отвода уч.5 (шх130), га, в том числе: | 4,1 |
| 1 Участок горных работ, в том числе: : объемы со старого проекта | 4,0 |
| Отвал гале-эфелей №7: | 3,6 |
| откосы | 0,4 |
| горизонтальные участки | 3,2 |
| Промплощадка (в пределах отвала) | 0,4 |
| Прочие земли | 0,1 |
| Площадь земельного отвода уч.6 (руч. Косой), га, в том числе: | 27,0 |
| 1 Участок горных работ, в том числе: : | 0,4 |
| 2. Дороги | 0,4 |
| 3. Прочие земли | 26,6 |

Планы нарушенных земель приведен в графической части на чертежах 153.2018-РЗ, листы 2-6.

2.  Эколого-экономическое обоснование рекультивации земель, консервации земель

2.1 Оценка грунтов вскрыши на пригодность их для рекультивации

В геологическом строении вскрышные породы, при отработке месторождения представлены породами рыхлой вскрыши – Четвертичные отложения и Неоген - раннеплейстоценовые отложения продуктивного пласта неразделенные (N2-Q1). Четвертичные отложения имеют широкое распространение и представлены нижнечетвертичными ледниковыми и водно-ледниковыми отложениями погребенной долины, современными элювиальными отложениями пойм и надпойменных террас ручьев и делювиально-солифлюкционными образованиями склонов.

Породы подлежащие рекультивации -  ледниковые, типично-зандровые, моренные и озерные, прибрежные галька, щебень, гравий относятся к III группе – непригодные. В соответствии с ГОСТ 17.5.1.02-85 «Классификация нарушенных земель для рекультивации» земли, нарушенные при подземных горных работах и при складировании промышленных отходов в виде внешних породных пластообразных и конических одноярусных отвалов выполненных с применением автомобильного транспорта, а так же при размещении отходов обогащения высотой до 30 м и углом откосов до  45 градусов должны быть рекультивированы под  участки природоохранного назначения и участки самозаростания.

Оценка пород произведена согласно ГОСТ 17.5.1.03-86 «Охрана природы. Земли. Классификация вскрышных пород для биологической рекультивации земель» [4].

Породы рыхлой вскрыши являются несвязными несцементированными осадочными породами являются малопригодными по физическим свойствам для нужд рекультивации.

Требования к гранулометрическому составу к несвязным несцементированным осадочным породам [4] приведены в таблице 2.1.

Таблица 2.1 – Требования к гранулометрическому составу к несвязным несцементированным осадочным породам

| Сумма фракций, % |
| --- |
| Менее 0,01 мм | Более 300 мм |
| 5-10 | менее 10 |

Гранулометрический состав пород по данным отчета [1] используемых для рекультивационных работ (дресвяный грунт с супесчаным заполнителем, твердомерзлый) приведен в таблице 2.2.

Таблица 2.2 – Гранулометрический состав пород используемых для рекультивационных работ

| Наименование грунта по ГОСТ 25100-2011 | Гранулометрический состав % |
| --- | --- |
|  | щебень | гравий | песок | пыль | глина |
|  | >10 | 10-4 | 4-2 | 2-1 | 1-0,5 | 0,5-0,25 | 0,25-0,1 | 0,1-0,05 | 0,05-0,01 | 0,01-0,002 | Менее 0,002 |
| Дресвяный грунт с супесчаным заполнителем, твердомерзлый | 24,0 | 20,9 | 18,0 | 10,0 | 4,9 | 2,1 | 1,1 | 18,2 | 0,8 | - | - |

Фракция  100 мм составляет 2%, более 300 (валуны) мм отсутствуют.

Таким образом, грунты из отвала № 2, 4, 6, 8, 10, 11,  могут быть использованы в качестве малопригодных грунтов для рекультивационных работ.

2.2 Направление и принятые параметры рекультивационных работ

В соответствии с ГОСТ 17.5.1.02-85 [7] рекомендованы следующие виды последующего использования:

- Отвал:

- задернованные участки природоохранного назначения;

- Илоотстойник:

- задернованные участки природоохранного назначения.

- Канавы:

- обводненные - водоемы природоохранного назначения;

- сухие - задернованные участки природоохранного назначения.

На основании ГОСТ 17.5.1.02-85 [7], принимаются следующие направления рекультивации группам нарушенных земель (см. пункт 11.2.1.1), что не противоречит техническим условиям на рекультивацию нарушенных земель:

- Отвал – санитарно-гигиеническое направление;

- Илоотстойник санитарно-гигиеническое направление

- Руслоотводные канавы - водохозяйственное направление рекультивации.

Параметры рекультивируемых участков под санитарно-гигиеническое направление приведены в таблице 2.3.

Таблица 2.3 – Параметры рекультивируемых участков под санитарно-гигиеническое направление

| Наименование показателя | Санитарно-гигиеническое направление |
| --- | --- |
| Мощность насыпного слоя малопригодных грунтов, м | 0,3 |
| Минимальная площадь рекультивируемого участка, га, не менее | Не лимитируется |
| Уклон поверхности отвала град | 18 |
| Уклон откоса отвала, м | 25 |

Параметры рекультивируемых участков под водохозяйственное направление приведены в таблице 2.4.

Таблица 2.4 – Параметры рекультивируемых участков под санитарно-гигиеническое направление

| Наименование показателя | водохозяйственное направление |
| --- | --- |
| Мощность насыпного слоя малопригодных грунтов, м | 0,2 |
| Минимальная ширина площадки, примыкающей к водоему не менее, м | 4,5 |
| Уклон поверхности площадки | 18 |

2.3 Обоснование достижения запланированных значений физических, химических и биологических показателей состояния почв и земель по окончании рекультивации земель

В соответствии с Техническими условиями, технический этап рекультивации заключается в планировке площадей, выполаживании откосов отвалов, насыпей и выемок, уборке производственного мусора с территории.

Планировочные работы заключаются в выравнивании поверхности нарушенных земель согласно ГОСТ 17.5.01-83:

- сплошная планировка – выравнивание поверхности с уклонами, допустимыми для участков самозаростания. Этот вид планировки будет задействован во время планировки поверхности отвалов, галя стакера;

- частичная планировка – выборочное выравнивание поверхности, обеспечивающее создание благоприятных условий для целевого освоения земель. Этот метод найдет свое применение при планировке поверхности временной автомобильной дороги, отвалов эфелей, торфов, водоудерживающих и водонаправляющих дамб;

- выполаживание откосов – земляные работы с целью уменьшения углов откосов насыпей и выемок.

Породы подлежащие рекультивации -  ледниковые, типично-зандровые, моренные и озерные, прибрежные галька, щебень, гравий относятся к III группе – непригодные В соответствии с ГОСТ 17.5.1.02-85 «Классификация нарушенных земель для рекультивации» земли, нарушенные при подземных горных работах и при складировании промышленных отходов в виде внешних породных пластообразных и конических одноярусных отвалов выполненных с применением автомобильного транспорта, а так же при размещении отходов обогащения высотой до 30 м и углом откосов до  45 градусов должны быть рекультивированы под  участки природоохранного назначения и участки самозаростания.

Рекомендуемые уклоны для восстанавливаемых земель с целью уменьшения площадей при выполаживании элементов объектов принять  –12 град.,  крутизна откосов на границах участка до 25 град.

Рекультивация обеспечивает восстановление земель до состояния, пригодного для их использования в соответствии с целевым назначением.

По окончании чистовой планировки на рекультивируемый участок наносится слой малопригодных грунтов из эфельных отвалов. В связи с выбранным направлением рекультивации нарушенных земель в пределах земельного отвода, биологический этап рекультивации, согласно выданных Технических условий (Прил. 2), не производится, площадь земельного отвода остается под самозарастание. Планы на момент окончания технического этапа рекультивации приведены в графической части 153.2018-РЗ, листы 11-15.

2.4. Охрана недр и окружающей среды. Оценка воздействия производства горных работ на окружающую среду (ОВОС)

Технологические процессы при производстве работ, предусмотренные проектными решениями, хотя и оказывают минимальное воздействие на природную среду, тем не менее, в целях снижения уровня и этого влияния проектируется  выполнение ряда мероприятий как организационного, так и технологического характера. Так, принятым общим направлением ведения горных работ использование взрывчатых материалов не предусматривается, что позволит исключить выбросы в атмосферу токсичных газообразных веществ. Все природоохранные мероприятия выполняются по настоящему проекту, в котором дается оценка воздействия намечаемых работ на окружающую природную среду. Для защиты поверхностных вод предусматривается  использование существующих пункта хранения топлива и масел, площадки ППР и мойки землеройной техники, расположенных на площади вахтового поселка Восточный и огражденных по периметру земляными валами. Отработанные масла и смазки, обтирочные материалы собираются в специальные емкости и в дальнейшем утилизируются. Размещение бытовых отходов осуществляется на площади вахтового поселка Восточный в специальных местах, расположенных за пределами охранной зоны водотоков. При отсутствии  токсичных газообразных выбросов в атмосферу, основным способом контроля за воздействием горных работ на природную среду является систематический отбор проб воды реки и их анализ на содержание взвесей и нефтепродуктов.

Контроль (мониторинг) позволит предотвратить возникновение любых отрицательных ситуаций для здоровья людей и других животных организмов, обеспечит своевременное принятие мер по их предупреждению, компенсации и ликвидации неблагоприятных последствий.

Основные цели мониторинга:

• фиксирование выполнения работ в соответствии с требованиями проекта в плане природоохранных мероприятий

• определение соответствия и достаточности принимаемых мер по снижению воздействия

• определение дополнительных мер по смягчению воздействия, в случае недостаточности и неучете на стадии оценки воздействия или проекта.

Перечень объектов контроля и процессов производства работ:

• проверка наличия документов, оформленных в установленном порядке на отвод земель

• контроль за отводом в натуре земель недропользователем

• контроль за сохранением многолетней мерзлоты

• контроль за размещением техники на площадках ППР, ГСМ

Мониторинг осуществляется лицами, в компетенцию которых входит осуществление технического контроля за производством горно-добычных работ.

Информация о проводимом экологическом мониторинге фиксируется в документации и представляется руководителю организации и в местные органы охраны природы.

### Атмосферный воздух

Защита людей, растительного и животного мира от воздействия вредных выбросов в атмосферу является одним из главных экологических требований при производстве горных работ.

Основными источниками загрязнения предприятия являются двигатели землеройной техники, гусеничного и автотранспорта, передвижных дизельных насосных и электростанций, постов сварки, емкости для хранения топлива предприятия. Ниже приведены основные загрязняющие вещества, выбрасываемые объектами предприятия.

Исходные данные, принятые для расчетов выброса вредных веществ в атмосферу получены расчетным методом.

Исходные данные: объем рекультивационных работ – 231,7 тыс. м3

Расход основных материалов на планируемый объем  работ:

Дизтопливо	-    	50 тн

Дизмасло	-    2,5 тн

Электроды	-     0,2 тн

Таблица 2.5- Перечень источников загрязняющих веществ

| № п/п | Производственный объект, источники загрязнения | Наименование загрязняющих веществ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Промплощадки шахт Землеройная техника, сварочные посты | СО2, SO2, СН, NO2, NO, сажа, MnО, сварочная аэрозоль |
| 2 | Автотранспорт | СО, СН, NO2, Pb, SO2, сажа, бензапирен |

Таблица 2.6 - Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых  в атмосферу от стационарных источников

| №№ п/п | Наименование вещества | ПДК с.с. мг/м3 | Класс опасности | Выброс вещества тн/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CH | 1,5 | 4 | 0,02 |
| 2 | MnO | 0,05 | 2 | 0,000138 |
| 3 | Сварочная аэрозоль | 0.001 | 3 | 0,0012 |

Таблица 2.7 - Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых  в атмосферу от передвижных источников

| Наименование вещества | Дизельные | Итого |
| --- | --- | --- |
|  | двигатели |  |
|  | выбросы | масса | масса |
|  | по норме | т/год | т/год |
| Окись углерода | 0,1т/т | 5 | 5 |
| Углеводороды | 0,03т/т | 1,5 | 1,5 |
| Диоксид азота | 0,04т/т | 2 | 2 |
| Свинец | - | 0 | 0 |
| Сажа | 15,5кг/т | 0,775 | 0,775 |
| Серн. ангидрид | 0,02т/т | 1,0 | 1,0 |
| Бензапирен | 0,32г/т | 0,000016 | 0,000016 |
| Всего |  |  | 10,275016 |

Таблица 2.8 – Класс опасности предприятия

| Ангидрид сернистый код 0330 | 1.0 | 3 | 0,05 | 1 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Углерода окись код 0337 | 5.0 | 4 | 3 | 0,9 | 1,5 |
| Углеводороды код 2754 | 1,52 | 4 | 1,5 | 0,9 | 0,912 |
| Сварочная аэрозоль код 0123 | 0,0012 | 3 | 0,04 | 1 | 0,03 |
| Оксиды марганца код 0143 | 0,00138 | 2 | 0,001 | 1,3 | 1,794 |
| Диоксид азота | 2 | 3 | 0,2 | 1 | 10 |
| Сажа код 0328 | 0,78 | 3 | 0,05 | 1 | 15,6 |
| КОП предприятия | 49,836 |

Расчет выбросов от источников загрязнения атмосферы.

Анализируя результаты выбросов, можно отметить, что при ведении работ на площади работ концентрации загрязняющих веществ не превышают предельно-допустимых за полосой земельного отвода.

При составлении ПНПДВ на 2019 год будут учтены все выбросы в атмосферу при работе участка и получено соответствующее разрешение на эти выбросы.

### Воздействие на животный мир и предотвращенный ущерб животному  миру

Территория производства работ относится к государственному охотничьему фонду и считается охотничьими угодьями общего пользования. Специально выделенные участки с определенным режимом охоты в пределах территории отсутствуют.

Основными факторами, воздействующими на животных, являются следующие:
Группа I - факторы косвенного воздействия.

1.	Шумовое воздействие при работе техники и транспорта.

Этот фактор один из главных и его воздействие определяется непосредственно шумовым уровнем. Влияние фактора распространяется как на крупных, так и на мелких млекопитающих, а также на птиц.

Основной источник шумового воздействия - автотракторная техника. Уровень
создаваемого шумового воздействия не превышает допустимый для человека, но является отпугивающим фактором для животных.

2.	Световое воздействие при работе в ночное время.

Этот фактор влияет на крупных животных и некоторые виды птиц. Однако он оказывает намного меньшее воздействие, чем шумовой.

3.	Фактор беспокойства в целом.

Присутствие людей и техники оказывает влияние на перемещения животных и характер их распределения.

4.	Загрязнение атмосферного воздуха и поверхности прилежащих территорий выбросами в результате работы техники.

Проявление этого фактора возможно путем вовлечения в трофические цепи загрязняющих веществ. Твердые загрязняющие вещества оседают на почвенный покров в пределах производственных площадок и вдоль трассы дорог.

Воздействие этого фактора проявляется в полной мере только при аварийной ситуации - разливе нефтепродуктов или других реагентов (при транспортировке).

5.	Сокращение площадей местообитаний за счет отторжения.

Этот фактор повлияет на объекты животного мира следующим образом:

Птицы. В видовом составе птиц каких-либо существенных изменений не произойдет. Все виды птиц сохранятся.

Млекопитающие. В составе фауны млекопитающих также не предполагается
существенных изменений. Все виды в зоне воздействия объекта сохранятся. Отторжение части местообитаний при производстве рекультивационных работ не планируется. Мелкие млекопитающие переместились из нарушенных местообитаний на соседние участки в период отработки месторождения. На крупных млекопитающих наибольшее влияние будет оказывать фактор беспокойства, связанный с работой техники и автотранспорта.

### Воздействие работ горнотехнической рекультивации на поверхностные и подземные воды района

Район работ расположен в зоне развития многолетнемерзлых пород (ММП). Мощность криолитозоны варьирует в пределах от 100-150 м (в долинах водотоков) до 200-250 м (на водоразделах). Глубина проникновения положительных температур составляет в среднем 1,5-2 м. Граница яруса годовых теплооборотов (ЯГТО) залегает на глубине до 15 м. Здесь зафиксирована минимальная температура грунтов - 7,0 С.

Глубина сезонного оттаивания непостоянна и зависит от ряда факторов: экспозиции склонов, литологии грунтов, почвенно-растительного слоя и др.

В руслах и поймах мелких водотоков, сложенных аллювиальными грунтами, величина оттаивания достигает 2,5 м, делювиально-солифлюкционные и ледниковые отложения оттаивает на 0,5-1,0 м, элювиально-делювиальные - на 1,0 м.

Район месторождения входит в Эвено-Чукотскую систему бассейнов трещинных и трещинно-жильных вод.

В соответствии с возрастом, составом водовмещающих пород, условиями формирования, циркуляции и распространения подземных вод в районе выделяются:

- водоносный горизонт (ВГ) рыхлых четвертичных отложений, слагающих днище долин водотоков, в пределах надмерзлотных и сквозных таликовых зон;

Согласно классификации И.А.Зуева (1978г.) по сложности мерзлотно- гидрогеологических условий район относится: частично к I типу (простые), основные источники обводнения - атмосферные осадки, поверхностные воды и воды сезонно-талого слоя, частично к III типу (сложные), основные источники обводнения - поверхностные воды, в случае приближения к границе таликовой зоны, возможно - грунтовые воды.

На площади работ распространены надмерзлотные воды сезонно- талого слоя, характерные для всех литологических разностей рыхлых отложений.

Поверхностные воды представлены озерами и многочисленными ручьями. Ближайший водоток к участку проектируемых работ - ручей Пеньельхин, являющийся левым притоком р. Ванкарем

Ручей Пеньельхин имеет длину 21 км и протекает несколькими рукавами шириной 1-2 метра каждый. Основное русло водотока имеет общую ширину до 7 м и глубину 0,2-0,3 м.

Поступление поверхностного стока в ручей начинается во второй декаде июня, заканчивается в последней декаде сентября, при этом уровень воды повышается до 1 -2 м. Ручей принимает 47 притоков, каждый из которых длиной менее 10 км и общей длиной 96 км.

Планируемые работы горно-технической рекультивации за пределами водоохранной зоны, их краткосрочность (44-60 дн) не окажут существенного негативного воздействия на поверхностные и подземные воды района

## Хозяйственно-питьевое водоснабжение и водоотведение

Для работников, принимающих участие в работах по рекультивации, предусмотрено временное административное сооружение: здание-вагон типа ППВТК-6, которое располагается на расстоянии не более 300 м от участка рекультивации.

Основное водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды связано с временным проживанием персонала в вахтовом поселке Восточный (за пределами площадей рекультивации), где производится проживание, централизованное питание работников.

## Рыбоохранные мероприятия

Факторами потенциального негативного воздействия при рекультивации на условия формирования рыбных запасов являются выбросы загрязняющих веществ в атмосферу с последующим их выпадением на акваторию ручья Пеньельхин;

В процессе рекультивации по результатам расчета рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере в районе акватории реки приземные концентрации пыли не превышают ПДКмр и составляют не более: 0,40 ПДКмр.

Согласно «Правилам установления рыбоохранных зон» (утв. Постановлением Правительства РФ от 06.10.2008 г. № 743) ширина рыбоохранной зоны руч. Пеньельхин составляет 100 м.

Все объекты проектируемых работ по рекультивации размещаются за пределами рыбоохранной зоны. Работы на акватории ручья Пеньельхин не ведутся.

В связи с расположением базы в вахтовом поселке Восточный, хозяйственно-бытовые стоки на площади работ отсутствуют. Сброс сточных вод в руч. Пеньельхин не производится.

Размещение отходов производства в береговой зоне не предусматривается. Все отходы, которые образуются в результате работ по рекультивации: отработанные ГСМ, металлолом твердые и жидкие бытовые отходы образуются на территории вахтового поселка – месте ремонта и обслуживания техники, временного проживания персонала.

Дополнительные рыбоохранные мероприятия не требуются.

## Водоохранные мероприятия

Водоохранными мероприятиями в соответствии с требованиями Водного кодекса РФ предусматривается применение специального помещения типа вагон-дом передвижной, оборудованного биотуалетом.

В базовом (вахтовом) поселке Восточный выполнены специально оборудованные площадки для заправочного пункта и хранения ГСМ, для ремонта и обслуживания автотракторной техники, для сбора и сжигания отработанных ГСМ.

Склад ГСМ размещается на окраине вахтового поселка, за пределами участков рекультивации. Заправочный пункт оборудован заправочной колонкой и специальной арматурой, исключающей потери ГСМ, а также маслоулавливающими поддонами.

На площадках произведена планировка и обваловка по периметру насыпью высотой 0,5 -1,0 м, сечением 0,25 – 1,0 м, которым ежегодно производится ремонт. Расположение площадок указано на плане горных работ.

Дизтопливо хранится в емкостях объемом 1000 м3 и 50 м3. Дизельные масла хранятся в бочках емкостью 200 л на спецплощадке вахтового поселка.

Из-за отдаленности объектов и бездорожья сдача отработавших ГСМ на нефтебазу проектом не предусматривается. Отработанные масла используются повторно для смазки оборудования. Отработанные ГСМ собираются на специально отведенной площадке базового поселка Восточный в металлические бочки емкостью 200 л. Промасленная ветошь собирается и сжигается на площадке для уничтожения промасленных отходов.

Заправка транспортной техники ГСМ  на объекте работ осуществляется топливозаправщиком участка Восточный на специальной площадке, оборудованной в соответствии с противопожарными и санитарными правилами (оснащается первичными средствами пожаротушения, покрытие площадки осуществляется из уплотненных глинистых грунтов с отбортовкой по периметру); в случае появления подтёков горюче-смазочных материалов на почве, изъятие грунта с нефтепродуктами в ящики и вывоз за пределы участка в места, согласованные с Роспотребнадзором.

Таким образом, работы в процессе рекультивации не повлияют на качество подземных и поверхностных вод; сбросы неочищенных сточных вод в поверхностные водные объекты и подземные горизонты отсутствуют.

При соблюдении технологического регламента производственных процессов и выполнении водоохранных и рыбоохранных мероприятий проектируемое производство окажет весьма незначительную экологическую нагрузку и практически не представляет опасности с точки зрения загрязнения водной среды.

В связи с непродолжительным ежегодным периодом ведения работ и отсутствием сброса сточных вод в водные объекты, мониторинг поверхностных вод не предусматривается.

## Воздействие отходов на состояние окружающей среды

В результате эксплуатации и ремонта принадлежащей предприятию горнотранспортной техники и оборудования образуются следующие отходы: лом черных металлов несортированный; масла дизельные отработанные;

Таблица 2.9 - Общее нормативное годовое количество отходов, образующихся при эксплуатации объекта

| Наименование | Код по ФККО | Класс отхода для ОС | Класс опасности по СП | Объем образования, т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Масла дизельные отработанные | 541 002 03 02 03 3 | 3 | - | 0,52 |
| Лом черных металлов несортированный | 351 301 00 01 99 5 | 5 | 2 | 0,5 |
| Итого: |  |  |  | 1,02 |

Обращение с отходами необходимо проводить в полном соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления», утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.04.2003 г. № 80.

При определении способа обращения с отходами учитываются:

- класс опасности отходов;

- горючесть;

- агрегатное состояние отходов (шламообразные, порошкообразные, крупнокусковые, гранулированные, жидкие или вязкие);

- химический состав;

- растворимость (растворимые или нерастворимые в воде);

- влажность (процент содержания воды).

Временное складирование отходов в зависимости от их класса опасности, физико-химических свойств будет осуществляться в специализированных производственных или вспомогательных помещениях, а также на открытых, приспособленных для хранения отходов площадках.

Объем временного накопления отходов на территории предприятия определяется мощностью мест промежуточного хранения.

Отходы 1 класса опасности: отсутствуют.

Отходы 2 класс опасности: отсутствуют.

Отходы 4 класс опасности: отсутствуют.

Отходы 3 класс опасности:

- масла дизельные отработанные накапливаются в герметичной металлической емкости (бочке) на железном поддоне, расположенной на складе производственной базы, используются на собственном предприятии без промежуточной стадии хранения в течении периода работ для смазки техники; Отходы третьего класса опасности накапливаются только на территории вахтового поселка Восточный, расположенного в непосредственной близости  от места проведения работ. На арендованных площадях подлежащих рекультивации по настоящему проекту, в период проведения работ по рекультивации, в связи с непродолжительностью работ (44-60дней)  отходы 3-го класса опасности не образуются.

## Расчет количества ГСМ, подлежащих сбору и утилизации.

Весовые потери нефтепродуктов при заправке и обслуживании техники определяются:

Р = Мо × р

где:	Р - весовое количество нефтепродуктов, теряемых в течение года, т

Мо - годовая потребность нефтепродукта, т

р - норма потерь нефтепродуктов

р = 0,021 % для дизельного масла

р = 0,002 % для дизельного топлива

Потребление нефтепродуктов на весь передел рекультивационных работ составит: дизтопливо – 50 тн, дизмасел – 2,5 тн.

Расчет количества ГСМ, подлежащих сбору и утилизации составит:

P = n x Pr + f x Po                                       [ 2 ]

где: Pr - количество дизельных масел, потребляемых объектом, - 2,5 т;       [Табл.- П.1-2]

Ро - количество используемого на объекте дизтоплива,	   - 50т;  [Табл.-  П.1-2]

f = 0,033 % - норматив потерь дизтоплива.

n = 0.2- коэффициент выхода отработанных масел от потребляемого количества.

P = 0,2 x 2,5+ 0,00033 x 50 = 0,52 т

Количество емкостей для сбора отработанных ГСМ:

K = 1.5 Р / u

где: u = 0.2 м3 - вместимость одной бочки.

1.5 - коэффициент, учитывающий объемную массу и степень заполнения емкости.

К = 1.5 x 0,52 / 0.2 = 4 бочки.

- Места хранения отходов соответствуют санитарным, противопожарным и природоохранным требованиям.

Отходы 5 класс опасности:

- лом черных металлов несортированный – своевременный сбор и размещение на специально отведенных для этих целей площадках с последующим использованием его для ремонтных работ и сдаче на предприятия Вторчермета в г. Эгвекинот;

Предельное количество отходов в местах временного накопления определяется размером отведенных под них площадок, емкостей и помещений.

Перемещение отходов на территории предприятия должно соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям, предъявляемым к территориям и помещениям промышленных предприятий.

Для санитарно-бытового обслуживания работающих предусматривается использование инфраструктуры пос. Восточный – хозяйственные и бытовые помещения непосредственно на территории вахтового поселка предприятия.

Небольшие объемы образования отходов, соблюдение правил обращения с отходами и мероприятий по их использованию не приведет к сверхнормативному загрязнению атмосферного воздуха, почв и подземных вод.

Отходы пятого класса опасности (лом черных металлов несортированный) накапливаются только на территории вахтового поселка Восточный, расположенного в непосредственной близости  от места проведения работ. На арендованных площадях подлежащих рекультивации по настоящему проекту, в период проведения работ по рекультивации, в связи с непродолжительностью работ (44-60дней)  отходы 5-го класса опасности не образуются.

На участках подлежащих рекультивации расположены только прочие отходы добывающей промышленности (гале-эфельные отвалы образованные от промывки золотосодержащих песков), относящиеся к 5-му классу опасности.

| Таблица 2.10 - Обеспечение охраны вод от загрязнения нефтепродуктами участка рекультивации месторождения руч. Пеньельхин |
| --- |
| Прииск, участок месторождения, водотока | Потребность, т | Отработанные масла, т | Сдача нефтебазам отработанных масел по актам, т | Использовано для смазки и собственных нужд, т | Сожжено, т | Количество производственных объектов, оборудованных средствами, предотвращающими сброс нефтепродуктов |
|  | ГСМ | дизельных масел |  |  |  |  | топливо-масло-заправщики со сборниками | централи-зованные склады ГСМ | Заправоч-ные пункты с запорной арматурой |
| Пеньельхин Рекультивация участков 1-4 | 50 | 2,5 | 0,52 |  | 0,52 |  |  |  | 1 |
| Итого | 50 | 2,5 | 0,52 |  | 0,52 |  |  |  | 1 |

### Воздействие проектируемого объекта на территорию и земельные ресурсы

В основу планировочной организации земельного участка проектируемого объекта положены:

- соблюдение условий лицензии;

- рациональное использование земельных ресурсов участка;

- определение рациональных параметров уклонов и объемов перемещения горной массы по объектам, подлежащим рекультивации;

- минимизация площадей земель, занимаемых планировочными работами;

- использование существующих инженерных сетей в районе ведения горных работ;

- рациональное размещение временных объектов для обеспечения этапа горнотехнической рекультивации производственными ресурсами;

- размеры санитарно-защитных и водоохранных зон;

- обеспечение благоприятных условий труда и экологической обстановки.

Баланс площадей поверхностного нарушения

Площадь земельных участков подлежащих рекультивации и передаче землепользователю составляет (30+16+19,7+49,3+4,1+27)=146,1 га, Земли относятся к категории «земли промышленности – нарушенные», предоставлены в пользование на основании Распоряжениями главы Иультинского муниципального района Чукотского автономного округа  (Приложение 2). Земли нарушенные горными работами составляют 44,83 га. Площади земельного отвода по участкам и нарушенные площади приведены в таблице 2.11.

Таблица 2.11 - Баланс площадей поверхностного нарушения

| Наименование | площадь отвода, га | нарушенная площадь всего, м2 | в т.ч. в границе зем. отвода, м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| уч.1 (шх200-201) | 30 | 130700 | 130700 |
| уч.2 (шх202) | 16 | 24000 | 24000 |
| уч.3 (шх203) | 19,7 | 28600 | 28600 |
| уч.4 (шх126-128) | 49,3 | 221000 | 221000 |
| уч.5 (шх130) | 4,1 | 40000 | 40000 |
| уч.6 (руч. Косой) | 27 | 4000 | 4000 |
| ВСЕГО га | 146,1 | 44,83 | 44,83 |

Выбранные варианты рекультивации соответствуют «Техническим условиям на рекультивацию нарушенных земель» (Приложение 2).

## Воздействие проектируемого объекта на недра и животный мир

В период рекультивации на участках месторождения «Пеньёльхин» воздействие на недра не предусматривается.

Рекультивация нарушенных земель месторождения Пеньельхин существенного влияния на рыбные ресурсы не окажет, расчет ущерба не предоставляется.

На территории рассматриваемого объекта отсутствуют постоянные пути массовой миграции животных, места нагула, размножения и массового скопления объектов животного мира, а также места обитания видов флоры и фауны, занесенных в Красную Книгу РФ. Длительное действие антропогенного фактора (прямое и косвенное) при добыче полезных ископаемых района работ серьезно повлияло на количественные параметры и видовое разнообразие растительного и животного мира.

## Воздействие физических факторов на окружающую среду

При рекультивации нарушенных земель потенциальными физическими факторами воздействия на окружающую среду и население являются шумовой и вибрационный.

## Оценка шумового воздействия

## Краткая характеристика технологического оборудования как источника шумового воздействия

Основное шумовое воздействие на прилегающую территорию осуществляется от источников постоянного широкополосного шума, расположенных в пределах границ рекультивируемых земель:

- бульдозер на базе трактора Т-11М – 1 ед.;

- автосамосвал типа Урал 5557-10- 1ед.;

- фронтальный погрузчик К-700Т-04-ПК-6 - 1ед..

Таблица 2.12 - Перечень источников шума

| № ИШ | Источник шума |
| --- | --- |
| ИШ 1 | Бульдозер |
| ИШ 2 | Автосамосвал |
| ИШ 3 | Погрузчик |

Характеристики уровней внешнего шума для используемой техники приняты по справочнику [Мосинец В.Н., Шестаков В.А., Авдеев О.К., Мельниченко В.М. «Охрана окружающей среды при проектировании и эксплуатации рудников». - М., Недра, 1981].

Таблица 2.13 - Уровни звуковой мощности источников шума в октавных полосах частот при ведении горных работ

|  | Уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц | Уровень звука, дБА |
| --- | --- | --- |
|  | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |  |
| Автотранспорт | 100 | 98 | 93 | 87 | 85 | 77 | 68 | 59 | 93 |
| Бульдозер | 85 | 81 | 77 | 72 | 67 | 63 | 59 | 49 | 90 |
| Погрузчик | 85 | 81 | 77 | 72 | 67 | 63 | 59 | 49 | 90 |

## Нормативы шумового воздействия. Согласно СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки» (п. 9 табл. 3) допустимые значения уровней звукового давления в октавных полосах частот на территории жилой застройки составляют:

Таблица 2.14 - Уровни допустимых значений уровня звукового давления

| Назначение помещений или территорий | Время суток | Уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц | Уровень звука, дБА |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 31,5 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |  |
| Территории, непосредственно прилегающие к жилым домам | с 7до 23 ч | 90 | 75 | 66 | 59 | 54 | 50 | 47 | 45 | 44 | 55 |
|  | с 23 до 7 ч | 83 | 67 | 57 | 49 | 44 | 40 | 37 | 35 | 33 | 45 |

В связи с круглосуточной работой предприятия в проекте приняты наиболее жесткие нормы, соответствующие ночному времени суток (с 23 до 7 ч).

## Расчет вредного воздействия источников шума

Для оценки уровня шума, создаваемого предприятием, и обоснования достаточности размера санитарно-защитной зоны, выбранного с учетом фактора загрязнения атмосферного воздуха, расчет произведен в 4-х точках на границе существующей санитарно-защитной зоны, в связи с удаленностью жилой застройки расчет шумового воздействия на ее границе не производился.

Таблица 2.15 - Расстояния от источников шума до расчетных точек (м)

| № ИШ | РТ1 | РТ2 | РТ3 | РТ4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ИШ1 | 422 | 535 | 812 | 603 |
| ИШ2 | 547 | 574 | 662 | 529 |
| ИШ3 | 797 | 661 | 412 | 559 |

Согласно п.6.1. СНиП 23-03-2003 «Защита от шума» Нормируемыми параметрами постоянного шума в расчетных точках являются уровни звукового давления L, дБ, в октавных полосах частот со среднегеометрическими частотами 31,5; 63; 125; 250; 500; 1000; 2000; 4000 и 8000 Гц. Для ориентировочных расчетов допускается использование уровней звука LA, дБА.

Определение октавных уровней звукового давления (дБ) в расчетных точках проведено с учетом требований п.7.7. СНиП 23-03-2003 «Защита от шума» по формуле

(11):

Где:

| Lω | - октавный уровень звуковой мощности источника шума, дБ; |
| --- | --- |
| Ф | - фактор направленности шума; |
| r | - расстояние от источника шума до расчетной точки, м |
| П | - пространственный угол излучения звука; |
| Па | - затухание звука в атмосфере, дБ/км (табл. 5 СНиП 23-03-2003). |

Определение уровней звука (дБА) в расчетных точках проведено согласно «Пособию к СНиП 11-01-95 по разработке раздела проектной документации «Охрана окружающей среды»» по формуле (3) приложения 2:

L = LPA - 10lgQ-20lgr-A

где:

| А экв | - эквивалентный уровень звуковой мощности источника шума, дБА; |
| --- | --- |
| Ааг | - поправка на поглощение звука в воздухе, дБА (рис.2 прил. 2 «Пособия..). |

Расчет октавных уровней звукового давления (дБ) и уровней звука (дБА) в расчетных точках приведен в расчетной части (п.3. Расчет шумового загрязнения). Вклады источников шума в расчетных точках составят:

Таблица 2.16 - Расчет уровней звука от источников шума в расчетных точках

| Вклад в РТ1, дБА | Уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц | Уровень звука, дБА |
| --- | --- | --- |
|  | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |  |
| ИШ1 | 24,5 | 20,2 | 15,9 | 10,2 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,5 |
| ИШ2 | 37,3 | 34,9 | 29,4 | 22,6 | 19,0 | 7,7 | 0,0 | 0,0 | 20,3 |
| ИШ3 | 19,0 | 14,4 | 9,8 | 3,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13,0 |

| Вклад в РТ2, дБА | Уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц | Уровень звука, дБА |
| --- | --- | --- |
|  | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |  |
| ИШ1 | 22,5 | 18,1 | 13,6 | 7,8 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17,5 |
| ИШ2 | 36,8 | 34,4 | 29,0 | 22,1 | 18,4 | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 19,8 |
| ИШ3 | 20,6 | 16,2 | 11,6 | 5,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,6 |

| Вклад в РТ3, дБА | Уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц | Уровень звука, дБА |
| --- | --- | --- |
|  | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |  |
| ИШ1 | 18,8 | 14,3 | 9,6 | 3,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,8 |
| ИШ2 | 35,6 | 33,1 | 27,6 | 20,6 | 16,6 | 4,7 | 0,0 | 0,0 | 18,6 |
| ИШ3 | 24,7 | 20,4 | 16,1 | 10,5 | 4,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,7 |

| Вклад в РТ4, дБА | Уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц | Уровень звука, дБА |
| --- | --- | --- |
|  | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |  |
| ИШ1 | 21,4 | 17,0 | 12,5 | 6,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26,4 |
| ИШ2 | 37,5 | 35,2 | 29,8 | 23,0 | 19,4 | 8,2 | 0,0 | 0,0 | 30,5 |
| ИШ3 | 22,1 | 17,7 | 13,2 | 7,4 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27,1 |

Оценка суммарного уровня звукового воздействия источников шума в расчетной точке произведена по формуле (19) п. 7.9 СНиП 23-03-2003:

где L1 - уровень звукового давления от i-го источника, дБ;

Таблица 2.17 - Расчетные суммарные уровни звукового давления в октавных частотах (дБ) и уровень звука (дБА)

|  | Суммарные уровни звукового давления, дБ в среднегеометрических частотах октавных полос, Гц | Уровень звука, дБА |
| --- | --- | --- |
|  | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |  |
| Расчетная точка № 1 на границе СЗЗ | 37,5 | 35,1 | 29,7 | 22,9 | 19,2 | 9,0 | 4,8 | 4,8 | 23,8 |
| Расчетная точка № 2 на границе СЗЗ | 37,1 | 34,6 | 29,2 | 22,4 | 18,5 | 8,4 | 4,8 | 4,8 | 22,8 |
| Расчетная точка № 3 на границе жилой застройки | 36,0 | 33,4 | 28,0 | 21,1 | 17,0 | 6,9 | 4,8 | 4,8 | 23,2 |
| Расчетная точка № 4 на границе жилой застройки | 37,8 | 35,3 | 29,9 | 23,2 | 19,5 | 9,3 | 4,8 | 4,8 | 33,2 |
| Территории, непосредственно прилегающие к жилым домам | с 7 до 23 | 75 | 66 | 59 | 54 | 50 | 47 | 45 | 44 | 55 |
|  | с 23 до 7 ч | 67 | 57 | 49 | 44 | 40 | 37 | 35 | 33 | 45 |

Уровни звукового давления в октавных частотах (дБ) и уровень звука (дБА) при работе технологического оборудования на границе СЗЗ не превышают нормативов, установленных для дневного и ночного времени на территориях, непосредственно прилегающих к жилым домам согласно СН 2.2.4/2.1.8.562-96.

По фактору шумового воздействия принятый в проекте размер санитарно- защитной зоны достаточен, дополнительные мероприятия по снижению уровней шума не требуются.

## Оценка вибрационного воздействия

Согласно СН 2.2.4/2.1.8.566-96 способом передачи вибрации являются опорные поверхности. В данном случае источниками вибрации является дорожно- строительная техника (автосамосвал, бульдозер, погрузчик). Поверхности, на которых расположено оборудование, способное передавать вибрации на жилые районы и влиять на жилье отсутствуют, проведение расчетов воздействия вибрации не целесообразно.

## Воздействие на социальные условия и здоровье населения

Рекультивация нарушенных земель месторождения «Пеньёльхин» по добыче россыпного золота с целью передачи землепользователю в части воздействия на социально-экономические условия проживания населения будет являться положительным фактором.

Воздействие проектируемого объекта ограничивается санитарно-защитной зоной объекта.

Ухудшение социальных условий и здоровья населения не прогнозируется.

## Мероприятия по предотвращению и снижению возможного негативного воздействия

Технологические процессы при ведении рекультивационных работ на участках рекультивации месторождения «Пеньёльхин» сопровождаются незначительным выделением загрязняющих веществ.

Водоохранными мероприятиями в соответствии с требованиями Водного кодекса РФ предусматривается:

- заправка транспортной техники ГСМ на специальной площадке, пос. Восточный, оборудованной в соответствии с противопожарными и санитарными правилами (оснащается первичными средствами пожаротушения, покрытие площадки осуществляется из уплотненных глинистых грунтов с отбортовкой по периметру);

- в случае появления подтёков горюче-смазочных материалов на почве, изъятие грунта с нефтепродуктами в герметичные ящики и вывоз за пределы участка работ в места, согласованные с Роспотребнадзором.

Мероприятия по достижению нормативов образования и лимитов размещения отходов заключаются в следующем:

- соблюдение технологии рекультивации нарушенных земель;

- соблюдение правил размещения и накопления отходов на территории предприятия;

Мероприятия по рациональному использованию земель позволят свести к минимуму техногенное изменение ландшафта и включают в себя:

- проведение рекультивации нарушенных земель в соответствии с техническими условиями на рекультивацию, согласованными и утвержденными в установленном порядке.

## Неопределенности в определении воздействия объекта на окружающую среду

Принятые проектные решения соответствуют сложившейся практике по рекультивации нарушенных земель, которые свидетельствуют о предсказуемости последствий и незначительности воздействия технологических процессов рекультивации на окружающую среду. Рекультивация нарушенных земель будет содействовать улучшению экологической обстановки в районе расположения предприятия.

2.1. Программа экологического мониторинга и контроля

## Цели и задачи мониторинга

Целью мониторинга объекта рекультивации является контроль изменения компонентов окружающей среды в границах техногенного воздействия в процессе рекультивации месторождения «Пеньёльхин». На основе получаемой информации в процессе ведения мониторинга принимаются решения по предотвращению аварийных ситуаций, снижению негативных последствий эксплуатационных работ на окружающую среду и оценке натуральных показателей для назначения величины компенсационных выплат.

Основные задачи, решение которых должна обеспечить система мониторинга объекта рекультивации:

- получение, обработка и анализ данных о состоянии окружающей среды;

- своевременное выявление и прогнозирование развития природных и техногенных процессов, влияющих на состояние окружающей среды;

- разработка, обеспечение реализации и анализ эффективности мероприятий по обеспечению экологически безопасного ведения рекультивационных работ;

- представление органам Росземкадастра, Росприроднадзора, Роспотребнадзора, Ростехнадзора и другим государственным органам власти информации о состоянии окружающей среды на объекте рекультивации и в зоне существенного влияния работ, а также взаимосвязанных с ними компонентов окружающей среды.

## Основными источниками антропогенного воздействия при рекультивации месторождения являются:

- площадка рекультивации (вскрышные, погрузочные, транспортные и планировочные работы);

Класс мониторинга. На объекте рекультивации будет проводиться мониторинг первого класса. Рекультивационные работы не оказывают существенного влияния на компоненты окружающей среды. На объектах с мониторингом 1 класса достаточно вести стандартные наблюдения, связанные с платежами за загрязнение окружающей среды и с компенсационными выплатами за ущерб окружающей среде.

В соответствии с установленным классом мониторинга на участке рекультивации устанавливаются следующие объекты наблюдения, испытывающие техногенное воздействие процесса рекультивации: атмосферный воздух и почвы.

Уровень организации мониторинга локальный (объектный), осуществляется за счет средств недропользователя в пределах зоны непосредственного ведения работ и в зоне существенного влияния рекультивационных работ. За границу зоны непосредственного ведения работ принимается граница горного отвода. Зона существенного влияния рекультивации месторождения устанавливается по распространению площадей опасных процессов, возникающих под влиянием работ.

Для рекультивируемой территории месторождения зона существенного воздействия может быть ограничена санитарно-защитной зоной, в которую включаются участки наблюдений за состоянием атмосферного воздуха, а также расположены все источники антропогенного воздействия разработки.

## Методика проведения наблюдений

В соответствии с установленным классом мониторинга на месторождении устанавливаются следующие объекты наблюдения, испытывающие техногенное воздействие процесса рекультивации: атмосферный воздух и почвы.

## Мониторинг атмосферного воздуха

Наблюдаемые показатели - содержание основных загрязняющих веществ в атмосфере от источников выбросов. Источниками загрязнения атмосферного воздуха при рекультивации месторождения является (площадка рекультивации, промплощадка). В результате производимых на предприятии работ в атмосферный воздух будут выбрасываться следующие вредные вещества: азота оксид, азота диоксид, углерода оксид, серы диоксид, углеводороды, сажа, бенз(а)пирен. Валовый выброс загрязняющих веществ в целом по объекту составит 10,3 т.

Согласно санитарной классификации предприятий, приведенной в СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, объект рекультивации относится к IV классу промышленных предприятий (раздел 7.1.3.). Размер санитарно- защитной зоны для предприятий такого класса составляет 100 м.

Проведенные расчеты загрязнения атмосферного воздуха выбросами предприятия, выполненные с учетом фонового загрязнения атмосферы, показали отсутствие превышения допустимых уровней воздействия по всем загрязняющим веществам и их группам суммации на границе санитарно-защитной зоны объекта.

Анализ величин приземных концентраций загрязняющих веществ показал, что превышения предельно допустимых концентраций для населенных мест и на границе санитарно-защитной зоны не ожидается.

Контроль соблюдения нормативов ПДВ осуществляется двумя методами: расчетным и инструментальным.

Контроль за соблюдением нормативов ПДВ осуществляется работниками предприятия на источнике выделения примесей расчетным методом. Периодичность контроля в соответствии с ОНД-90 - 1 раз в год.

Обработка информации и прогнозирование

Обработка данных мониторинга объекта заключается в ведении базы данных и подготовке материалов для анализа наблюдений за изучаемыми показателями состояния компонентов окружающей среды. Она заключается в построении необходимых графиков и таблиц.

Осуществляемое в системе мониторинга объекта прогнозирование подразделяется на три вида: текущее, оперативное и долгосрочное. Текущее прогнозирование проводится на короткий период эксплуатации в связи с развитием хода работ и изменением их технологии, а также изменениями климатической обстановки. Оперативное прогнозирование проводится систематически по результатам ежегодной эксплуатации на кратковременный период (1 -3 года). Долгосрочное прогнозирование осуществляется при выявлении неблагоприятных тенденций изменения состояния геологической среды и других компонентов окружающей среды, а также в связи с долгосрочными планами ведения работ. Прогнозирование осуществляется методом экспертных оценок.

В связи с малыми сроками проведения рекультивационных работ оперативное и долгосрочное прогнозирование не предусматриваются, производится только текущее прогнозирование.

2.2. Общественное обсуждение намечаемой хозяйственной деятельности

Участок рекультивации месторождения «Пеньёльхин» находится на значительном расстоянии от населенных пунктов (в 85 км. южнее поселка Ванкарем, и в  140 км северо-восточнее поселка Эгвекинот - административный центр Иультинского района).

Добычные и промывочные работы на месторождении «Пеньёльхин» велись около 50 лет, практически все земли в пределах горного отвода нарушены в различной степени, плодородный слой отсутствует. Рельеф осложнен многочисленными формами техногенного происхождения (отвалы галеэфелей, дамбы, искусственные водоемы, водоотводные канавы и др.).

Работы по рекультивации нарушенных земель на участках месторождения «Пеньёльхин» направлены на восстановление нарушенных земель и улучшение экологической ситуации, производятся в рамках лицензионного соглашения на право пользования недрами (лицензия АНД № 01267 БЭ от 28.03.2016г), поэтому общественное обсуждение намечаемой хозяйственной деятельности не предусматривается.

РЕЗЮМЕ

Реализация намечаемого вида деятельности не окажет существенного отрицательного воздействия на состояние атмосферного воздуха за пределами санитарно-защитной зоны объекта рекультивации.

Размер санитарно-защитной зоны в целом по объекту принят равным ориентировочному, который согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 составляет 100 м.

Анализ величин приземных концентраций загрязняющих веществ показал, что превышения предельно допустимых концентраций на границе санитарно-защитной зоны не ожидается.

Все технологические решения принимаются с учетом воздействия на окружающую среду и основаны на применении исправного оборудования с предельно минимизированными уровнями воздействия.

Сброс сточных вод в поверхностные водные объекты и подземные горизонты отсутствует.

Соблюдение правил обращения с отходами и мероприятий по их использованию не приведет к загрязнению атмосферного воздуха, почв и подземных вод.

Шумовое воздействие на границе санитарно-защитной зоны не превысит установленных санитарных норм.

Воздействие проектируемого объекта ограничивается санитарно-защитной зоной объекта.

Ухудшение социальных условий и здоровья населения не прогнозируется.

При качественном ведении рекультивационных работ и строгом соблюдении технологического регламента производственных процессов проектируемое производство окажет весьма незначительную экологическую нагрузку, практически не представляет опасности загрязнения окружающей среды и угрозы для здоровья населения.

3. Содержание, объемы и график работ по рекультивации земель, консервации земель

В связи с окончанием работ выполняется рекультивация нарушенных земель в пределах земельного отвода (см. графическая часть 153.2018-РЗ, лист 1).

3.1 Сведения о производственной программе

Производственная программа рекультивационных работ включает в себя основные положения:

- Календарный график выполнения рекультивации предусматривает развитие работ по мере уборки производственного мусора с территории.

2. Все работы по восстановлению нарушенных площадей производятся последовательно в два этапа после окончания горных работ:

а) техническая рекультивация – комплекс работ по подготовке территории для дальнейшего целевого использования;

б) нанесение малопригодных грунтов - мероприятия по созданию спланированной поверхности и обогащения почвы.

Малопригодный грунт (МПГ), представленный вскрышными породами и эфелями складируется раздельно от галечных пород. Расположение отвалов торфов, эфелей и гали приведено в графической части 153.2018-РЗ, листы 1-6.

Технический этап предусматривает:

- создание уклонов поверхности на отвалах с учётом направления рекультивации и в соответствии с действующими нормами и правилами;

Общая схема рекультивации участков, примыкающих к руслу ручьев, внешних отвалов и разрезов приведена на рис. 3.1, рис. 3.2 соответственно

Рисунок 3.1 - Общая схема рекультивации участков, примыкающих к руслу ручьев

Рисунок 3.2 - Общая схема рекультивации внешних отвалов и разрезов

- выполнение грубой и чистовой планировки рекультивируемых участков;

- нанесение на рекультивируемую поверхность малопригодного грунта, в соответствии с ГОСТом 17.5.3.04-83 «Общие требования к рекультивации земель» [5];

Биологическая рекультивация участков по посеву трав не предусматривается по климатическим и почвенным характеристикам данного района.

Технический этап рекультивации заключается в планировке площадей, выполаживании откосов отвалов, насыпей и выемок, уборке производственного мусора с территории. Все работы по технической рекультивации выполняются с максимальным сохранением почвенно-растительного покрова.

Подъездные автодороги оставляются для подъезда автотранспорта к месту рекультивационных работ.

Фактические подъездные автомобильные дороги представлены постоянной автодорогой от участков наземных комплексов шахт до базы предприятия в пос. Восточный и временными внутриплощадочными автодорогами IV категории. Проектом предусматривается использование существующих автодорог для технологических перевозок грунтов между объектами рекультивации. Временные забойные (выемка) и отвальные (засыпка) автодороги сооружаются в соответствии со СНиП 2.05.07-91 как дороги III категории, однополосные со щебеночным (галечным) покрытием. Срок службы данных дорог составляет не более 2х месяцев. Сооружение водоотводящих канав вдоль данных дорог не предусматривается из-за кратковременности их эксплуатации. Обустройство виражей на временных автодорогах не предусмотрено, ввиду того что кривые располагаются у мест погрузки и скорость автосамосвала на данных участках незначительна.

Тип дорожной одежды низший. Материалом для строительства автодорог служит местный грунт (отвалы пустых пород), без обработки вяжущими материалами. Формирование полотна и текущее содержание автодорог производится бульдозером. Минимальная толщина слоя дорожной одежды на песчаном основании принята 15см, на твердом основании -8 см.

Оборудование, принятое в проектной документации может быть заменено на оборудование с идентичными техническими характеристиками.

3.2 Календарный план рекультивационных работ

Проектной документацией предусматривается ведение рекультивационных работ с 01 июля 2019г по 10 августа 2019г.

Календарный план рекультивационных работ представлен в таблице 3.1.

Таблица 3.1- Календарный план рекультивационных работ

| Виды работ | Всего | Год |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2019 |
| Технический этап |
| Выполаживание отвала бульдозером Т-11М, мощность двигателя 136 кВт, тыс. м3 | 40,1 |  | 40,1 |
| Отвал №4 | 13,1 |  | 13,1 |
| Отвал №11 | 2,9 |  | 2,9 |
| отвал №18 | 24,1 |  | 24,1 |
| Грубая планировка бульдозером Т-11М, мощность двигателя 136 кВт, тыс. м3, в том числе: | 43,2 |  | 43,2 |
| Отвалы 1-18 | 30,9 |  | 30,9 |
| Отвал 1 | 1,8 |  | 1,8 |
| Отвал 2 | 4,6 |  | 4,6 |
| Отвал 3 | 0,8 |  | 0,8 |
| Отвал 4 | 0,8 |  | 0,8 |
| Отвал 5 | 0,48 |  | 0,48 |
| Отвал 6 | 1,2 |  | 1,2 |
| Отвал 7 | 2,52 |  | 2,52 |
| Отвал 8 | 0,6 |  | 0,6 |
| Отвал 9 | 0,4 |  | 0,4 |
| Отвал 10 | 0,5 |  | 0,5 |
| Отвал 11 | 3,0 |  | 3,0 |
| Отвал 12 | 6,3 |  | 6,3 |
| Отвал 13 | 0,2 |  | 0,2 |
| Отвал 14 | 0,2 |  | 0,2 |
| Отвал 15 | 0,3 |  | 0,3 |
| Отвал 16 | 0,2 |  | 0,2 |
| Отвал 17 | 0,6 |  | 0,6 |
| Отвал 18 | 6,4 |  | 6,4 |
| Планировка дамб в т.ч. | 12,3 |  | 12,3 |
| Шх 203 | 2,4 |  | 2,4 |
| Шх 202 | 0,9 |  | 0,9 |
| Шх 200-201 | 9,0 |  | 9,0 |
| Засыпка водосборных канав, тыс. м3 | 5,1 |  | 5,1 |
| Засыпка илоотстойника, тыс. м3 | 31,5 |  | 31,5 |
| Шх 203 | 3,1 |  | 3,1 |
| Шх 202 | 1,0 |  | 1,0 |
| Шх 200-201 | 27,4 |  | 27,4 |
| Чистовая планировка бульдозером, Т-11М, мощность двигателя 136 кВт, тыс. м2, в том числе: | 65,2 |  | 65,2 |
| Отвалы 1-18 | 46,6 |  | 46,6 |
| водоотводные канавы 5,1*1 | 5,1 |  | 5,1 |
| Илоотстойники | 12,3 |  | 12,3 |
| промплощадки 2,4*0,5 | 1,2 |  | 1,2 |
| Погрузка МПГ Komatsu WА470 в автосамосвал, тыс. м3: | 46,6 |  | 46,6 |
| Отвалы галя стакера 44 т.м кубх0,2 | 8,8 |  | 8,8 |
| водосборные канавы | 5,1 |  | 5,1 |
| отстойник | 31,5 |  | 31,5 |
| промплощадка | 1,2 |  | 1,2 |
| Транспортировка МПГ автосамосвалом, г/п 19,0 т, расстояние транспортирования до 1,0 км, тыс. м3: | 46,6 |  | 46,6 |
| Отвалы галя 44 тыс м2*0,2м | 8,8 |  | 8,8 |
| водосборные канавы | 5,1 |  | 5,1 |
| отстойник | 31,5 |  | 31,5 |
| промплощадка | 1,2 |  | 1,2 |
| Нанесение МПГ бульдозером Т-11М, мощность двигателя 136 кВт, тыс. м3: | 46,6 |  | 46,6 |
| Отвалы галя 44 тыс м2*0,2м | 8,8 |  | 8,8 |
| водосборные канавы | 5,1 |  | 5,1 |
| отстойник | 31,5 |  | 31,5 |
| промплощадка | 1,2 |  | 1,2 |
| Биологический этап в соответствии с ТУ не производится |

3.3 Характеристика принятой технологической схемы производства в целом и характеристика отдельных параметров технологического процесса

Все работы по восстановлению нарушенных площадей производятся в один этап по мере вывода объектов горных работ из эксплуатации:

- техническая рекультивация – комплекс работ по подготовке территории для дальнейшего целевого использования.

Биологическая рекультивация - мероприятия по созданию зеленых насаждений с целью закрепления спланированной поверхности и обогащения почвы не предусматривается техзаданием и в соответствии с ТУ не производится.

Принципиальная технологическая схема рекультивационных работ приведена на рисунке 3.3.

Рисунок 3.3 - Принципиальная технологическая схема рекультивационных работ

Работы технического этапа:

- Выполаживание откосов отвала осуществляется бульдозером Т-11М. Разрезы показаны в графической части на чертеже 153.2018-РЗ, лист 7.

- Грубая и чистовая планировка поверхности нарушенных земель выполняется бульдозером ЧЕТРА Т-11М.

- Засыпка водосборных, дренажных канав, отстойника и водосборника фильтрационных вод выполняется бульдозером ЧЕТРА Т-11М. Нанесение малопригодного грунта на рекультивируемые участки выполняется бульдозером ЧЕТРА Т-11М. Мощность наносимого слоя грунтов:

- на горизонтальных участках отвала – 0,3 м.

- на горизонтальных участках карьера и откосах отвала – 0,3 м.

Землевание

Землевание – комплекс работ по снятию, транспортированию и нанесению плодородного слоя почвы и (или) малопригодных грунтов (МПГ) на малопродуктивные угодья с целью их улучшения.

Согласно ГОСТ 17.4.3.02-85 «Охрана природы. Почвы. Требования к охране плодородного слоя почвы при производстве земляных работ» [10], в связи с его отсутствием, укладка почвенно-растительного и плодородного слоя почвы во временные отвалы не предусматривается.

После окончания грубой и чистовой планировок производится укладка МПГ на рекультивируемую поверхность бульдозером ЧЕТРА Т-11М. Мощность наносимого слоя МПГ на горизонтальные участки и откосы отвала, площадки отстойника, промплощадки, канав – 0,3 м.

Погрузка МПГ осуществляется фронтальным погрузчиком Komatsu WА470 в автосамосвалы Урал 55571-10 (чертеж 153.2018-РЗ, лист 10) из отвалов торфов и эфелей в объеме – 46,6 тыс. м3.

Вертикальная планировка рекультивируемых участков

Грубая планировка выполняется на горизонтальных участках вскрышного отвала, на площадках хвостового хозяйства при ликвидации дамб. Предусматривает выравнивание поверхности с выполнением основного объема земляных работ. Чистовая планировка предусматривает окончательное выравнивание поверхности с исправлением микрорельефа. Планировке подлежат земельные участки, нарушенные в процессе ведения работ.

План на момент окончания горнотехнического этапа рекультивации и разрезы приведены в графической части на чертежах 153.2018-РЗ, лист 11-16. Объемы работ технического этапа рекультивации приведены в таблице 3.2.

Таблица 3.2 – Объемы работ технического этапа рекультивации

| Виды работ | Значение |
| --- | --- |
| 1 Горнотехнический этап рекультивации |
| 1.1 Выполаживание отвалов бульдозером Т-11М, мощность двигателя 136 кВт, тыс. м3 | 40,1 |
| 1.2 Грубая планировка бульдозером Т-11М, мощность двигателя 136 кВт, тыс. м3, | 43,2 |
| 1.3 Засыпка водосборных канав, тыс. м3 | 5,1 |
| 1.4 Засыпка илоотстойников, тыс. м3 | 31,5 |
| 1.10 Чистовая планировка бульдозером, Т-11М, мощность двигателя 136 кВт, тыс. м2, | 65,2 |
| 1.11 Погрузка МПГ фронтальным погрузчиком, вместимостью ковша 1,9 м3 в автосамосвал, тыс. м3: | 46,6 |
| 1.12 Транспортировка МПГ автосамосвалом, г/п 19,0 т, расстояние транспортирования до 1,0 км, тыс. м3: | 46,6 |
| 1.13 Нанесение МПГ бульдозером Т-11М, мощность двигателя 136 кВт, тыс. м3: | 46,6 |

Расчет производительности бульдозера на рекультивационных работах приведены в табл. 3.3

Таблица 3.3 -Расчет производительности бульдозера

| Наименование показателя | Единица измерения | Условное обозначение | Транспортная схема | Бестранспортная схема |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Расстояние транспортирования | м | lтр | 40 | 70 |
| Объем призмы волочения | м3 | Qприз | 18.5 | 18.5 |
| Полнота наполнения отвала |  | kполн | 0.75 | 0.75 |
| Коэффициент разрыхления ГРМ |  | kразр | 1.40 | 1.4 |
| Коэффициент уклона на участке |  | kукл | 1 | 1 |
| Коэффициент потерь породы при перемещении |  | kпотерь=1-0,005lтр | 0.80 | 0.65 |
| Продолжительность цикла | с | Tц=tнп+tпер+tпер.скор.+tпор+tманевры | 109.64 | 128.54 |
| расстояние набора породы | м | lнп | 10.00 | 10.00 |
| скорость набора породы | м/с | vнп | 0.88 | 1.05 |
| время набора породы | с | tнп | 11.36 | 9.52 |
| расстояние перемещения | м | lпер=lтр-lнп | 30.00 | 60.00 |
| скорость перемещения | м/с | vпер | 1.10 | 1.29 |
| время на перемещение | с | tпер | 27.27 | 46.51 |
| расстояние холостого пробега | м | lпор=lнп+lпер | 40.00 | 70.00 |
| скорость холостого пробега | м/с | vпор | 2.50 | 4.00 |
| время на холостой пробег | с | tпор | 16.00 | 17.50 |
| время на переключение скоростей | с | tпер.скор. | 10.00 | 10.00 |
| время на маневры | с | tманевры | 45.00 | 45.00 |
| Коэффициент технической готовности (выхода) |  | kт.г. | 0.8 | 0.8 |
| Часовая производительность | м3/час | Qчас.тр=(3600* Qприз* kполн*kпотерь* kукл)/ Tц*kразр. | 201.1 | 144.3 |

Сводная ведомость объёмов бульдозерных работ приведена в таблице 3.4.

Таблица 3.4– Сводная ведомость объёмов бульдозерных работ

| Вид работ | Календарный период работ, лет | Объём работ, тыс. м3 | Норма времени на 1 тыс. м3 (1 га) | Наработка маш. час/год | Годовая потребность в оборудовании по виду работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | Максимальный (2019 год) |  |  |  |
| 1 Выполаживание |
| отвалы №4,11,18 | 1,0 | 40,1 | 40,1 | 6,58 | 278 | 0,14 |
| 2 Грубая планировка |
| отвалы 1-18 | 1,0 | 30,9 | 30,9 | 2,19 | 94,6 | 0,02 |
| планировка дамб | 1,0 | 12,3 | 12,3 | 2,19 |  |  |
| 3 Засыпка канав, | 1,0 | 5,1 | 5,1 | 2,19 | 11,2 | 0,00 |
| 4 Засыпка илоостойников фильтрационных вод | 1,0 | 31,5 | 31,5 | 2,19 | 69,0 | 0,04 |
| 5.Чистовая планировка |  | 65,2 | 65,2 | 2,19 | 142,8 | 0,07 |
| 6 13 Нанесение МПГ бульдозером | 1,0 | 46,6 | 46,6 | 2,19 | 102,0 | 0,05 |
| ВСЕГО |  | 231,7 |  |  | 683,5 | 0,32 |

Технические характеристики оборудования, используемого при проведении технического этапа

Оборудование технического этапа рекультивации, принято аналогичное оборудованию, задействованному на осуществлении горных работ. Оборудование может быть заменено идентичным оборудованием с соответствующими характеристиками.

При проведении рекультивации будет использоваться основное оборудование: бульдозер Бульдозер ЧЕТРА Т-11М, погрузчик  Komatsu WA470, а/м УРАЛ самосвал-55571-10 (табл. 3.5).

Таблица 3.5-  Перечень основного технологического оборудования

| №№ пп | Наименование оборудования | Кол-во, маш час | Кол-во, шт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Погрузчик Komatsu WA470 | 368 | 1 |
| 2. | ЧЕТРА Т-11М | 683,5 | 1 |
| 3. | Автосамосвал УРАЛ-55571-10 | 884 | 1 |
| 4. | Автокран КС-4517 |  | 1 |
| 5. | Дизельная электростанция АД100СТ400-РМ |  | 1 |

##### Технические характеристики бульдозера Четра Т11М, фронтального погрузчика Komatsu WA470, Автосамосвала УРАЛ-55571-10 приведены в приложениях 14, 15 и 16.

Расчет производительности фронтального погрузчика Komatsu WА470 на рекультивационных работах приведены в табл. 3.6

Таблица 3.6 - Расчет производительности фронтального погрузчика Komatsu WА470

| Наименование показателя | Единица измерения | Условное обозначение |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | WA 470 |
| Геометрическая вместимость ковша | м3 | 3 | 3,8 |
| Фактическая продолжительность цикла | сек. | tц | 60 |
|  | мин |  | 1 |
| Коэффициент наполнения ковша |  | kнк | 0,9 |
| Коэффициент разрыхления ГРМ в ковше |  | kразр | 1,4 |
| Коэффициент экскавации |  | kэкс=kнк/kразр | 0,64 |
| Кол-во ковшей в самосвал | шт. |  | 2 |
| Время погрузки | сек. | tпог | 120 |
|  | мин |  | 2 |
| Техническая производительность | м3/час | Qтп=60qэkэкс/tч | 146,6 |
| Коэффициент транспортной организации |  | kтр | 0,9 |
| Коэффициент управления |  | kупр | 0,95 |
| Эффективная производительность | м3/час | Qэф=Qтпkтрkупр | 125,3 |

3.4 Обоснование потребности в основных видах ресурсов для технологических нужд

К материальным ресурсам, потребляемым при производстве работ, отнесены дизельное топливо, запчасти и комплектующие, связанные с эксплуатацией оборудования и материалы для производства рекультивационных работ.

На период технического этапа рекультивации – грунты, используемые в качестве малопригодных грунтов (МПГ). Объем МПГ, потребляемого в период технического этапа рекультивации, определен графоаналитическим способом.

Сводная ведомость потребности в основных материалах для производства рекультивационных работ приведена в таблице 3.7.

Таблица 3.7 – Сводная ведомость потребности в основных материалах для производства рекультивационных работ

| Наименование материалов | Расход |
| --- | --- |
|  | Год | Всего |
|  | 2018 | 2019 |  |
| Технический этап |
| Малопригодный грунт, тыс. м3 (Sх0,3м) |  | 46,6 | 46,6 |

К вспомогательным материалам отнесены запчасти, ремонтный металл, инструменты, смазочные и другие материалы, предназначенные для обслуживания оборудования, выполняющего рекультивационные работы. Годовая потребность в материалах и топливе горнотранспортного оборудования, задействованного на техническом этапе рекультивации, приведена в таблице 3.8.

Таблица 3.8 – Годовая потребность в материалах и топливе горнотранспортного оборудования, задействованного на техническом этапе рекультивации

| Наименование показателя | Бульдозер Четра Т11М | Погрузчик Hitachi WA470 | Автосамосвал УРАЛ-55571 |
| --- | --- | --- | --- |
| Дизтопливо, тн | 25,3 | 9,3 | 14,6 |
| Смазочные материалы, л, в том числе: |  |  |  |
| - жидкие, | 1,2 | 0,4 | 0,9 |
| - трансмиссионные | 0,35 | 0,13 | 0,2 |
| Покрышки, шт./год | - | - | 0,016 |
| Аккумуляторные батареи, шт. | 3,00 | 1,30 | 1,70 |
| Сменяемый ремонтный металл (9,85%), т | 2,57 | 0,95 | 1,44 |
| Запасные части и инструмент (4,93%), т | 1,29 | 0,47 | 0,72 |

3.5 Описание источников поступления сырья и материалов

При рекультивации используются малопригодные грунты (четвертичные отложения и отвальные хвосты гравитации).

Источником поступления малопригодных грунтов (МПГ) являются отвалы торфов, эфелей (см. графическую часть чертеж 153.2018-РЗ, листы 2-5). Объем малопригодных грунтов, необходимых для выполнения рекультивационных работ, составит: 46,6 тыс. м3, расстояние транспортирования до 1,0 км.

3.6 Обоснование количества и типов вспомогательного оборудования, в том числе грузоподъемного оборудования, транспортных средств и механизмов

Заправка оборудования задействованного на техническом этапе рекультивации предусмотрена автомобильным заправщиком АТЗ-10 на базе Урал 4320-1951-60.

Доставка персонала на места производства работ и обратно предусматривается вахтовыми автобусом Урал-32551-3171-59.

3.7 Сведения о расчетной численности. Профессионально-квалификационном составе работников с распределением по группам производственных процессов, числе рабочих мест и их оснащенности

Рекультивационные работы предусматривается выполнить в 2019 году механи-зированным звеном АО "ЧТК" старательским способом (т.е. силами постоянного коллектива работников до окончательного завершения работ).

Режим рабочего дня - 2-х сменный с продолжительностью рабочей смены 11 часов. Проживание персонала предусмотреть в вахтовом поселке Восточный. Доставка к месту работ Вахтовой машиной ВМ-20М на базе а/м «Урал 375». Эксплуатацию и ремонт землеройной техники предусматривается осуществлять силами персонала, занятого на производстве рекультивационных работ. Непосредственное руководство механизированным звеном осуществляется начальником участка "Восточный"; методическое руководство производством рекультивационных работ осуществляет геолого маркшейдерская служба предприятия

Численность персонала задействованного для выполнения технического этапа рекультивации приведена в таблице 3.9.

Таблица 3.9 – Численность персонала задействованного для выполнения технического этапа рекультивации

| Основное производство | 1 смена | 2 смена | В сутки |
| --- | --- | --- | --- |
| Начальник участка | 1 |  | 1 |
| Механик | 1 |  | 1 |
| Горный мастер | 1 | 1 | 2 |
| Маркшейдер | 1 |  | 1 |
| Рабочий маркшейдерской службы | 1 |  | 1 |
| Машинист бульдозера Четра Т11М | 1 | 1 | 2 |
| Машинист погрузчика Komatsu WА470 | 1 | 1 | 2 |
| Водитель автосамосвала Урал 5557Б | 2 | 2 | 5 |
| Водитель ВМ-20М Урал 375 | 1 | 1 | 2 |
| Разнорабочие | 6 | 6 | 12 |
| Итого: | 16 | 12 | 28 |

Организация и оснащение рабочих мест и сфер обслуживания осуществляется с учетом их назначения: по квалификации и профессиям, числу работающих, уровню специализации, механизации и автоматизации работ, количеству обслуживаемого оборудования и др.

В рабочую зону машиниста бульдозера входит: бульдозер, участки отвального хозяйства, где производятся планировочные работы, помещение (вагончик) для обогрева и отдыха трудящихся, удаление которого не превышает 300 метров от рабочего места.

Все рабочие места обеспечиваются организационной оснасткой, при выборе которой соблюдаются следующие требования:

- удобный доступ к органам управления;

- соответствие оснастки ее функциональному назначению;

- удобное размещение применяемой типовой или стандартной оснастки, предметов труда;

- соблюдение требований нормативных и правовых актов по охране труда;

- соблюдение требований по охране окружающей природной среды.

В связи с требованиями по охране окружающей природной среды от загрязнения, на пункте ежесменного технического обслуживания предусматривается герметическая тара (ящик) для обтирочного материала, содержимое которого передается на утилизацию специализированным организациям по договору.

Санитарно-бытовое, ремонтное, дорожно-эксплуатационное материально-техническое и другое обслуживание работ осуществляется за счет существующей инфраструктуры предприятия. Расширение обслуживающих производств и структур документацией не предусматривается.

3.8 Перечень мероприятий, обеспечивающих соблюдение требований по охране труда при эксплуатации производственных и непроизводственных объектов капитального строительства

Основными мероприятиями по охране труда специалистов и рабочих, выполняющих горные работы, являются:

- обеспечение спецодеждой и средствами индивидуальной защиты в соответствии с установленными нормами;

- соблюдение действующих положений, инструкций и правил охраны труда и техники безопасности, согласованных и утвержденных в установленном порядке.

Перечень инструкций, наличие которых обязательно на участке рекультивации:

- Технологическая инструкция по выполнению рекультивационных работ.

- Рабочие инструкции (по профессиям).

- Инструкции по охране труда и технике безопасности (по профессиям).

Все работы должны производиться в строгом соответствии со следующими основными документами:

- Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых» [8].

- Санитарными нормами и правилами СанПиН 2.2.1/2.1.1 -1200 -03 [9].

Правила безопасности при работе бульдозера (погрузчика).

Бульдозеры (погрузчики) должны иметь технические паспорта, укомплектованы средствами пожаротушения, знаками аварийной остановки, медицинскими аптечками, упорами (башмаками) для подкладывания под колеса (для колесной техники), звуковым прерывистым сигналом при движении задним ходом, проблесковыми маячками желтого цвета, установленными на кабине, двумя зеркалами заднего вида, ремонтным инструментом предусмотренным заводом-изготовителем.

Перед пуском механизмов и началом движения машин, автомобилей, погрузочной техники обязательна подача звуковых или световых сигналов, разработанных организацией, эксплуатирующей объект открытых горных работ, со значением которых должны быть ознакомлены все работающие. При этом сигналы должны быть слышны (видны) всем работающим в зоне действия машин (механизмов).

Таблица сигналов вывешивается на работающем механизме или вблизи него. Каждый неправильно поданный или непонятый сигнал должен восприниматься как сигнал «Стоп».

Перед началом движения бульдозера, подается предупредительный сигнал. Предпусковой сигнал должен быть звуковым, его продолжительность должна составлять не менее 6 с, и он должен быть слышен по всей опасной зоне. Движение можно начинать, только убедившись, что в зоне движения бульдозера нет людей, а на гусеницах нет посторонних предметов.

Планировка дамб илоотстойников производится по наряду-допуску в присутствии лиц технадзора и в соответствии с утвержденным техническим руководителем организации локальным проектом производства работ (паспортом). При работах в момент выгрузки породы нельзя выдвигать отвал бульдозера за край откоса, т.к. это может привести к сползанию и опрокидыванию машины. На линии фронта отсыпки отвала устанавливаются предупредительные знаки «ОПАСНАЯ ЗОНА!» В ночное время место разгрузки должно освещаться.

При работе бульдозеров, наряду с другими требованиями инструкции по безопасным методам работ, должны соблюдаться следующие требования:

  - не разрешается оставлять бульдозер без присмотра с работающим двигателем и поднятым отвалом;

- категорически запрещается передвижение бульдозера по льду замерзающих водоемов;

- при работе вблизи водоема ближе 100 м горный мастер в наряде-задании специально должен оговорить мероприятия по технике безопасности. Как правило, в таких случаях запрещается работа в одиночку;

Запрещается находиться людям в опасной зоне работающих механизмов, в пределах призмы возможного обрушения на уступах и в непосредственной близости от нижней бровки откоса уступа; - работать на уступах в зоне нависающих козырьков, глыб, крупных валунов, а также нависей из снега и льда. В случае невозможности произвести ликвидацию заколов или оборку борта все работы в опасной зоне должны быть остановлены, люди выведены, а опасный участок должен быть огражден и установлены предупредительные знаки

При планировке отвалов бульдозером, подъезд к бровке откоса разрешается только ножом вперед. Запрещается движение бульдозеров в призме обрушения.

Максимальные углы откоса забоя при работе бульдозера, не должны превышать определенных паспортом производства работ.

На местах производства работ необходимо осуществлять контроль состояния откосов и насыпей. В случае обнаружения признаков нарушения целостности массива пород, работы должны быть прекращены и приняты меры по обеспечению их устойчивости.

На территориях складирования горной массы (пород), на разгрузочных площадках запрещается нахождение посторонних лиц, автотранспорта и другой техники, не связанных с технологией ведения разгрузочно-погрузочных работ. Во всех случаях люди должны находиться от механизма не менее чем на 5 м.

Запрещается эксплуатация бульдозера при отсутствии или неисправности блокировки, исключающей запуск двигателя при включенной коробке передач, или устройства для запуска двигателя из кабины.

Для ремонта, смазки и регулировки бульдозера (погрузчика), он должен быть установлен на горизонтальной площадке, двигатель выключен, а нож (ковш) опущен на землю или специально предназначенную опору.

Эксплуатация автотранспорта и автодорог

Находящиеся в эксплуатации автомобили должны быть технически исправными и укомплектованы средствами пожаротушения, знаками аварийной остановки, медицинскими аптечками, упорами (башмаками) для подкладывания под колеса, звуковым прерывистым сигналом при движении задним ходом, иметь два зеркала заднего вида. В местах погрузочно-разгрузочных пунктов должен быть создан необходимый фронт для маневровых операций транспорта, с созданием предохранительного вала для ограничений движения машин задним ходом. При отсутствии над кабиной автосамосвала защитного козырька, водитель автосамосвала на время погрузочных работ обязан выйти из кабины, и находится за пределами зон действия ковша погрузчика.

Ожидающий погрузку автомобиль должен находиться за пределами радиуса действия погрузчика и становится под погрузку только после разрешающего сигнала машиниста. Находящийся под погрузкой автосамосвал должен быть заторможен, погрузка породы в кузов должна производиться только сзади или сбоку. Перенос экскаваторного ковша над кабиной автомобиля запрещается. Нагруженный автомобиль должен следовать к пункту разгрузки только после разрешающего сигнала машиниста экскаватора.

При работе автотранспорта в карьере запрещается движение автомобиля с поднятым кузовом, движение задним ходом к месту погрузки на расстояние более 30 м, остановка автомобилей на уклонах и подъемах без нахождения в кабине водителя, запуск двигателя с движением под уклон.

Автосамосвалы должны разгружаться в местах, предусмотренных паспортом, за возможной призмой обрушения (оползания) породы.

4. Сметные расчеты (локальные и сводные) затрат на проведение работ по рекультивации земель, консервации земель

Данный раздел не разрабатывается. Источник финансирования работ по рекультивации нарушенных земель – собственные средства недропользователя.

Список использованных источников

- Отчет «Технико-экономическое обоснование постоянных разведочных кондиций и подсчет запасов участка «Надежда» россыпного месторождения золота руч. Пеньельхин для подземного способа разработки. ООО «Геолит»,  М. 2012г.

- Постановление Правительства РФ от 10 июля 2018 г. № 800 "О проведении рекультивации и консервации земель

- ГОСТ 25100-2011 «Грунты. Классификация (с Поправкой)» [Электронный ресурс]: утв. Федеральное агенство по техническому регулированию и метрологии от 12.07.2012 №190-ст; МНТКС от 08.12.2011 №39. Взамен ИУС 1-2013; введ. 01.01.2013 г.

- ГОСТ 17.5.1.03-86 «Охрана природы. Земли. Классификация вскрышных и вмещающих пород для биологической рекультивации земель» [Электронный ресурс]: утв. постановлением Госстандарта СССР от 10.11.1986 № 3400. Взамен ГОСТ 17.5.1.03-78; введ. 01.01.1988.

- ГОСТ 17.5.3.04-83 «Охрана природы (ССОП). Земли. Общие требования к рекультивации земель (с Изменением №1)» [Электронный ресурс]: утв. Постановление Государственного комитета СССР по стандартам от 30.03.83 № 1521. Введен впервые; введ. 01.07.1984.

- ГОСТ 17.5.1.01-83 «Охрана природы. Рекультивация земель. Термины и определения» [Электронный ресурс]: утв. постановлением Госстандарта СССР от 13.12.1983 № 5854. Взамен ГОСТ 17.5.1.01-78; введ. 01.07.1984.

- ГОСТ 17.5.1.02-85 «Охрана природы. Земли. Классификация нарушенных земель для рекультивации» [Электронный ресурс]: утв. постановлением Госстандарта СССР от 16.07.1985 № 2228. Взамен ГОСТ 17.5.1.02-78; введ. 01.01.1986.

- Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых". C 03.10.2014 действует. Документ утвержден: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору, Приказ № 599 от 11.12.2013. Взамен ПБ 03-498-02;

- СанПин 2.2.1/2.1.1-1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» [Электронный ресурс]: утв. Главный государственный санитарный врач РФ от 25.09.2007 № 74. Взамен  СанПиН 2.2.1/2.1.1.1031-01 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов; введ. 01.03.2008.

- ГОСТ 17.4.3.02-85 «Охрана природы. Почвы. Требования к охране плодородного слоя почвы при производстве земляных работ» [Электронный ресурс]: утв. постановлением Госстандарта СССР от 5.05.1985 № 1294.

- Проект отработки месторождения россыпного золота руч. Пеньёльхин. ООО «Рудметпроект», 77/01-07-ПГР, М. 2008г.

- Дополнение к «Проекту отработки месторождения россыпного золота руч. Пеньельхин» (разработка геологических блоков С1-3 и С1-4 участка «Надежда», ООО «Геотехпроект», Екатеренбург, 2012г.

- Дополнение к «Проекту отработки месторождения россыпного золота руч. Пеньельхин», разработка геологических блоков С1-5, С1-6, С1-7, С1-8 участка «Надежда» (специальный проект)» разработано ООО «Геотехпроект», Екатеренбург, 2015

ТЕКСТОВЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1

Приложение 2

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

на рекультивацию нарушенных земель арендованных под размещение комплекса горнотехнических сооружений для разработки  месторождения руч. Пеньёльхин (участок «Косой», шахты №№ 200-203, 124-125, 126-127, 128, 130).

Непубличное акционерное общество «Чукотская торговая компания» является владельцем лицензии АНД 01267 БЭ, (зарегистрирована 28.03.2016г), взамен  лицензии АНД № 00822 БЭ от «14» февраля 2005 г., с целевым назначением и видами работ для разведки и добычи россыпного золота, в том числе использования отходов горнодобывающего и связанных с ним перерабатывающих производств на  месторождении руч. Пеньёльхин.  Срок действия лицензии АНД 01267 БЭ, до 31.12.2019г.

Арендованные земельные участки:

| №№ п/п | Месторождение | Поверхность | Площадь, га | Постановление (распоряж) главы Иультинского р-на | Договор аренды земель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Пеньельхин» | Участок «Косой» | 27,0 | №68 – пг от 20-03-2012г | №46 от 23-03-2012 |
| 2 | «Пеньельхин» | Шх.200-201 | 30,0 | №330 от 16-12.2010г | №178 от 21-12-2010 |
| 3 | «Пеньельхин» | Шх.202 | 16,0 | №290 – пг от 09-12-2011г | №111 от 19-12-2011 |
| 4 | «Пеньельхин» | Шх.203 | 19,7 | №291 – пг от 09-12-2011г | №112 от 19-12-2011 |
| 5 | «Пеньельхин» | Шх.126-127, 128 | 49,3883 | №246 – пг от 30-10-2014г | №55 от 06-11-2014 |
| 6 | «Пеньельхин» | Шх.130 | 4,1 | №188 – пг от 19-11-2015г | №28 от 23-11-2015 |

Категория земель - «земли промышленности – нарушенные», арендованы для размещения комплекса горнотехнических сооружений для разработки и промывки подземных песков месторождения руч. Пеньёльхин, расположенные в границах Иультинского муниципального района, в долине ручья Пеньёльхин, левого притока р. Ванкарем, в 60 км к востоку от 121 км автодороги Эгвекинот- Мыс Шмидта.

Основание аренды участка расположения поверхности шахт - постановления главы Иультинского муниципального района Чукотского автономного округа, а также Договоры аренды земельных участков (см. таблицу выше).

Отработка россыпного золота производилась  подземным способом  по камерно-лавной системе разработки  из смежных камер и обратным порядком отработки шахтного поля.  На поверхностном комплексе располагалось  оборудование энергоснабжения, вентиляции и подъема, склад ГСМ, временные бытовые и промышленные помещения, инженерные сети и сооружения, отвалы песков и пустой породы, илоотстойник.

Непосредственно на промышленных площадках шахт Пеньёльхинского месторождения, были размещены следующие объекты для жизнеобеспечения горных работ:

- Дизельная электростанция  (N = 400 кВт) – 2 шт

- Дизельная электростанция ДЭС-100 (176 кВт) – на период ГПР и как резерв на очистных работах.

- Компрессорная станция «Sullivan».

- Компрессоры НВ – 10/8 М2 и ВМК – 6 - на период ГПР.

- Скреперные подъемные установки для выдачи песков по стволам шахт.

- Вентиляторы ВМЭ-10 на устьях скважин.

- Расходный склад ГСМ с заправочным пунктом.

- Площадки для хранения и разделки лесопиломатериалов.

- Балок-нарядная.

10. Слесарная мастерская.

11. Склад противопожарного инвентаря.

12. Трубопроводы сжатого воздуха и кабельные сети.

По состоянию на 01.09.2018 г. все перечисленные объекты с промышленных площадок указанных шахт вывезены.

Подземные горные работы представлены подземными выработками, вентиляционными скважинами и  наклонными стволами,  выходящими на поверхность, ликвидация (консервация) которых определяется отдельным «Проектом на ликвидацию (консервацию) опасных производств…»

Объем земляных работ (засыпка и планировка), объемы выемки/заполнения, параметры ГТС, канав, отвалов, пром.площадок и прочих сооружений, а также занимаемые ими площади  нарушенных земель – определяются проектом рекультивации.

Направление рекультивации

Технический этап рекультивации заключается в планировке площадей, выполаживании откосов отвалов, насыпей и выемок, уборке производственного мусора с территории.

Планировочные работы заключаются в выравнивании поверхности нарушенных земель согласно ГОСТ 17.5.01-83:

- сплошная планировка – выравнивание поверхности с уклонами, допустимыми для участков самозаростания. Этот вид планировки будет задействован во время планировки поверхности отвалов, галя стакера;

- частичная планировка – выборочное выравнивание поверхности, обеспечивающее создание благоприятных условий для целевого освоения земель. Этот метод найдет свое применение при планировке поверхности временной автомобильной дороги, отвалов эфелей, торфов, водоудерживающих и водонаправляющих дамб;

- выполаживание откосов – земляные работы с целью уменьшения углов откосов насыпей и выемок.

Породы подлежащие рекультивации -  ледниковые, типично-зандровые, моренные и озерные, прибрежные галька, щебень, гравий относятся к III группе – непригодные В соответствии с ГОСТ 17.5.1.02-85 «Классификация нарушенных земель для рекультивации» земли, нарушенные при подземных горных работах и при складировании промышленных отходов в виде внешних породных пластообразных и конических одноярусных отвалов выполненных с применением автомобильного транспорта, а так же при размещении отходов обогащения высотой до 30 м и углом откосов до  45 градусов должны быть рекультивированы под  участки природоохранного назначения и участки самозаростания.

Рекомендуемые уклоны для восстанавливаемых земель с целью уменьшения площадей при выполаживании элементов объектов принять  –12 град.,  крутизна откосов на границах участка до 25 град.

При отсутствии возможности восстановления почвенно-растительного покрова деградированных земель на участке - предусмотреть меры по их самозарастанию.

Визы:

Маркшейдер

Непубличного акционерного общества

«Чукотская торговая компания»                                                        А.Н. Панов.

Приложение 3 33

# Приложение 4

# Лицензия АНД 01267

# Приложение 4

# Лицензия на право пользование недрами АНД 01267 БЭ

# Приложение 5

# Письмо администрации ГО Эгвекинот об отсутствии объектов культурного наследия и археологических памятников

# Приложение 6
Справка администрации ГО Эгвекинот об отсутствии мест традиционного природопользования КМНС

# Приложение 7
Справка администрации ГО Эгвекинот об отсутствии ООПТ местного значения

# Приложение 8

Справка Управления ветеринарии ЧАО об отсутствии очагов опасных болезней животных, мест захоронений

# Приложение 9

# Лицензия №78-ПМ-000084 (ГО) на производство маркшейдерских работ.

# Приложение 10

Горноотводной акт

Приложение 11

Заключение экспертизы промышленной безопасности (рег. № 13-02-ПД-00959-2008)

# Заключение экспертизы промышленной безопасности № 73 - ГЭ

на «Проект отработки месторождения россыпного золота руч. Пеньельхин», выполненный ООО «Рудметпроект» г. Москва 2008 г.

### Москва 2008

СОДЕРЖАНИЕ

стр

| 1. Введение | 3 |
| --- | --- |
| 2. Перечень объектов экспертизы | 4 |
| 3. Данные о заказчике | 5 |
| 4. Данные о проектной организации | 5 |
| 5 Цель экспертизы | 5 |
| 6. Краткая характеристика района расположения месторождения и геологическая характеристика участков месторождения | 6 |
| 7. Вскрытие месторождения | 11 |
| 8. Охрана недр | 11 |
| 9. Системы разработки | 14 |
| 10. Вентиляция | 15 |
| 11. Техника безопасности и охрана труда | 16 |
| 12. Открытые горные работы | 16 |
| 13. Выводы и рекомендации | 18 |
| 14. Заключение | 19 |
| 15. Перечень использованной литературы | 20 |
| Приложения: |  |
| Приказ о назначении ведущего эксперта | 21 |
| Копия удостоверения ведущего эксперта | 22 |
| Копия лицензии ЗАО НИЦ «Горный Эксперт» | 23 |
| Ответы на замечания | 24 |

1. ВВЕДЕНИЕ

Экспертиза Проекта отработки месторождения россыпного золота руч. Пеньельхин проводилась на основании Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.97 № 116-ФЗ, «Правил безопасности при разработке месторождений полезных ископаемых открытым способом» ПБ 03-498-02, «Единых правил безопасности при разработке рудных, нерудных и россыпных месторождений полезных ископаемых подземным способом» ПБ 03-553-03, «Единые правила безопасности ведения взрывных работ».

Экспертиза промышленной безопасности выполнена в соответствии с требованиями Правил проведения экспертизы промышленной безопасности ПБ 03-246-98 «утверждены с Изменением № 1 Постановлением Госгортехнадзора России от 01.08.2002 г. № 48, зарегистрированы Минюстом России 08.12.98 № 1656), Положения о проведении экспертизы промышленной безопасности в горнорудной промышленности РД 06-318-99 (утверждено Постановлением Госгортехнадзора России от 18.11.99 № 74).

Изучение и экспертная оценка представленной документации проведена ЗАО НИЦ «Горный эксперт» в мае 2008г.

Закрытое акционерное общество «Научно-исследовательский центр «Горный Эксперт» (ЗАО НИЦ «Горный Эксперт») создано в 2006 году. Основным направлением деятельности является проведение экспертизы промышленной безопасности и охраны недр.

ЗАО НИЦ «Горный Эксперт» имеет лицензию Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на проведение экспертизы промышленной безопасности № ДЭ-00-006347 (ГУ), выданную 04.04.2006 г. сроком на 5 лет. Копия лицензии приведена в Приложении 3.

Юридический и почтовый адрес: 109147, г.Москва, ул.Марксистская, д. З, стр. 1, офис 323

ИНН: 7723561360

Телефон/факс: +7(495)221-12-03

Генеральный директор: действительный член АГН, профессор Ильин А.М.

Экспертиза охраны недр проводилась ведущим экспертом, назначенным приказом по ЗАО «НИЦ «Горный Эксперт»:

Кирин Б.Ф., профессор, доктор технических наук (квалификационное удостоверение эксперта Ростехнадзора № НОА-030-122 от 14.10.2005г).

В составлении заключения принимал участие действительный член АГН, проф., доктор технических наук, Кузнецов Ю.Н. (квалификационное удостоверение эксперта Ростехнадзора № НОА-026-12-40 от 04.04.2008г).

Копия приказа о назначении ведущего эксперта и копия квалификационного удостоверения приведены в Приложениях 1 и 2 к настоящему заключению.

Основанием для проведения экспертизы является договор № 29-05/08  от 13.05. 2008г  между ЗАО НИЦ «Горный эксперт» и ЗАО «Чукотская торговая компания».

Настоящее заключение распространяется на проектную документацию ««Проект отработки месторождения россыпного золота руч. Пеньельхин», выполненный ООО «Рудметпроект» г. Москва 2008 г. Экспертиза промышленной безопасности  выполнена в соответствии с требованиями «Правил проведения экспертизы промышленной безопасности» (ПБ 03-246-98), «Положения о проведении экспертизы промышленной безопасности в горнорудной промышленности» (РД 06-318-99) и «Правил охраны недр» (ПБ 07-601-03), а также нормативных актов Правительства Российской Федерации и руководящих документов Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

Результатом проведения экспертизы является Заключение.

2. ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ ЭКСПЕРТИЗЫ

Проект отработки месторождения россыпного золота ручья Пеньельхин, Том 1. Общая пояснительная записка 77/01-07-ОПЗ.

То же Том 2, Отработка запасов нижнего течения руч. Пеньельхин. Участок «Фрегат». Подземные работы 77/01-07-ПГР.

То же Том 3, Отработка запасов средне-верхнего течения руч. Пеньельхин. Блок Е 1-2 р.л. 170.8-172.4 77/01-07-ОГР.

То же Том 4, Отработка запасов средне-верхнего течения руч. Пеньельхин. Подземные работы 77/01-07-ПГР.

То же Том 6, Рабочий проект отработки шахтного поля № 3 участка «Фрегат». 77/01-07-ПГР.

Приложение 1 (Том 1). Техническое задание на составление проекта отработки месторождения россыпного золота руч. Пеньельхин, лев. притока р. Ванкарем.

Приложение 2. Лицензия на право пользования недрами АНД 00822 БЭ Закрытому акционерному обществу «Чукотская торговая компания» зарегистрирована 14 февраля 2000 г. в реестре за № 822. Срок действия лицензии до 31 декабря 2015 г. Лицензия подписана: уполномоченный представитель Министерства природных ресурсов Российской Федерации Киселев А.К.; Уполномоченный представитель органа государственной власти субъекта Федерации Вильдяйкин В.С.

Лицензия Д 209256 регистрационный номер ГС-1-77-01-26-0-7718220943-008193-3 от 06.02.2003 г. выдана Обществу с ограниченной ответственностью «Рудметпроект».

Разрешает осуществление – Проектирование зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом. Срок действия лицензии по 6 февраля 2008 г. Председатель Госстроя России Н.П.Кошман; идентификационный номер налогоплательщика 7718220943.

3. ДАННЫЕ О ЗАКАЗЧИКЕ

ЗАО «Чукотская торговая компания» имеет лицензию на разведку и добычу россыпного золота месторождения ручья  Пеньельхин АНД 00822 БЭ.

Директор Иванов И. П.

Юридический и почтовый адрес: 689202, п. Эгвекинот, ул. Ленина, 12

Телефон/факс (42734) 224-16

4. ДАННЫЕ О ПРОЕКТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

«Проект отработки месторождения россыпного золота ручья Пеньельхин» разработан  ООО «Рудметпроект» г. Москва. Лицензия Госстроя России ГС-1-77-01-26-0-7718220943-008193-3  на проектирование зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом от 06.02.2003 г

Генеральный директор Карх В. Р.

Юридический и почтовый адрес: 107023, г. Москва, ул. Малая Семеновская, д.11/2

Телефон/факс (495) 963-23-96

5. ЦЕЛЬ ЭКСПЕРТИЗЫ

Целью проведения экспертизы является установление соответствия проектной документации «Проект отработки месторождения россыпного золота руч. Пеньельхин» нормативным требованиям промышленной безопасности.

6. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА РАСПОЛОЖЕНИЯ МЕСТОРОЖДЕНИЯ И ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧАСТКОВ МЕСТОРОЖДЕНИЯ

Район месторождения входит в подзону северных гипоарктических тундр.

По климатическому районированию месторождение расположено в арктической тундре с коротким прохладным летом и суровой снежной зимой с сильным гололедом и метелями.

Район месторождения сложен ледниковыми отложениями (гравийно-галечные с валунами, линзами льда, супесью или суглинком).

Все отложения находятся в зоне многолетней мерзлоты с температурой минус 3 – минус 6оС.

Сейсмичность района 7-8 баллов по шкале MSK-64.

Краткая геологическая характеристика месторождения.

Месторождение расположено в южной части Вельмайского поднятия Яаунской складчатой зоны, в месте сочленения двух долин – руч. Пеньельхин и его левого притока – руч. Надежда, а также в нижнем течении руч. Пенельхин.

Долина руч. Пеньельхин и его притоков заполнены среднечетвертичными ледниковыми и водно-ледниковыми отложениями, под которыми погребен золотоносный аллювий плиоцен-плейстоценового возраста. Ледниковые отложения представлены постледниковыми верхнечетвертичными и современными образованиями пойм первой и второй надпойменных террас высотой соответственно 1,5-2 м, прослеживающихся в виде относительно узких полос по долинам водотоков.

Месторождение состоит их двух изолированных участков, отстоящих друг от друга на 1,2 м: верхне-среднего течения и нижнего течения (участок «Фрегат»). Эти участки имеют свои особенности геолого-геоморфологического строения и отличаются по горнотехническим условиям отработки.

Геологическое строение россыпи верхне-среднего течения руч. Пеньельхин определяется спецификой золотоносных отложений, являющихся плиоцен-плейстоценовым доледниковым аллювием и нередко верхним горизонтом сильно выветрелых коренных пород. Промышленный пласт приурочен к различным геоморфологическим элементам погребенной долины.

В пределах участка выделяется 4 залежи, разделенные промежутками со слабой золотоносностью и отработанными пространствами. Залежь 1 приурочена к пойме уровней долины руч. Надежда-Пеньельхин. Промышленный пласт залегает в нижней части разреза древнеаллювиальных отложений, в отдельных случаях – в аллювиальных отложениях. Залежь имеет вытянутую в субмеридиальном направлении форму на протяжении около 2100 м. Ширина промышленного контура от 180 до 500 м (средняя – 200 м). Средняя мощность торфов – 25,1 м, песков – 6,5 м, а среднее содержание золота – 1,08 г/м3.

Залежь 2 приурочена к древней цокольной террасе 10-15-метрового уровня руч. Надежда. Промышленный пласт залегает в нижней части разреза древнеаллювиальных отложений, часто проникая в элювиальные образования. Пласт сложен корой выветривания или сильно выветрелыми коренными породами – габброидами и песчаниками. Размеры залежей 500х150 м. Средняя мощность торфов – 20 м, песков – 1,9 м. Среднее содержание золота – 3,88 г/м3.

Залежь 3 приурочена к пойменной части древней долины руч. Пеньельхин и представлена тремя разобщенными участками. Промышленный пласт залегает в нижней части разреза древнеаллювиальных отложений, часто проникая в породы плотика, представленного корой выветривания, сильно выветрелыми коренными породами, иногда песчаниками, сланцами, габброидами (породами свежего облика).

Общая протяженность промышленных контуров – 1850 м при средней ширине 45 м. Средняя мощность торфов – 22,2 м, песков – 2,7 м. Среднее содержание золота – 2,4 т/м3.

Залежь 4 приурочена к древней пойме руч. Косой – левый  приток руч. Пеньельхин. Общая протяженность промышленных контуров – 640 м при средней ширине 92 м. Средняя мощность торфов – 13,8 м, песков – 2,2 м. Средняя содержание золота – 2,82 т/м3.

Геологическое строение россыпи нижнего течения руч. Пеньельхин (участок «Фрегат») определяют золотоносные отложения, на всей площади месторождения являющиеся плиоцен-плейстоценовым доледниковым аллювием и часто-верхним горизонтом сильновыветрелых коренных пород. Промышленный пласт приурочен к различным геоморфологическим элементам погребенной длины: в пределах участка выделяется 5 залежей.

Залежь 1 приурочена к фрагменту цокольной террасы 20-метрового уровня. Промышленный пласт залегает в нижней части разреза древнеаллювиальных отложений и коре выветривания. Общая протяженность промышленного контура – 650 м. Средняя мощность торфов составляет 82,1 м, а песков – 1,6 м.

Залежь 2 приурочена к днищу древней долины ее промышленные запасы объединены в два пласта. Нижний пласт лентообразной формы характеризуется протяженностью 230 м, он приурочен к коренному ложу. Средняя ширина контура – 31 м, мощность песков составляет 2,0 м, а торфов – 106,8 м.

Верхний пласт (основной) залегает в нижней части древнеаллювиальных отложений (выше коренного ложа на 10 м). Протяженность промышленного контура – 900 м при средней ширине 52 м. Мощность торфов – 100,3 м, мощность песков – 2,1 м.

Залежь 3 приурочена к фрагменту аккумулятивной террасы 20-метрового уровня. Промышленный пласт залегает в нижней части древнеаллювиальных отложений и отстоит от коренного ложа долины на 18-20 м. Протяженность промышленного контура – 580м при средней ширине 69 м. Средняя мощность торфов – 85,6 м, песков – 2,1 м.

Залежь 4 линзовидной формы приурочена к аккумулятивной террасе 10-15-метрового уровня. Протяженность залежи 630 м. В пределах залежи выделены три разноуровневых пласта: нижний, основной и верхний. Нижний пласт разделяется на 2 участка общей протяженностью 490 м. Пласт в основном поднят над коренным ложем до 5 м. Средняя мощность торфов, покрывающих пласт, составляет 76,0 м, а песков – 2,0 м. Ширина промышленного контура изменяется от 40 до 120 м.

Основной пласт располагается над коренным ложем в 10 м. Расстояние между нижним и основным пластами от 0,8 до 6,0 м. Средняя мощность торфов – 68,0 м, песков – 2,2 м. Ширина промышленного контура изменяется в диапазоне 40-160 м (среднее значение – 80 м).

Третий пласт залежи 4 располагается на расстоянии 3-6 м от основного пласта. Запасы пласта отнесены к забалансовым по горнотехническим условиям отработки.

Залежь 5 линзовидной формы приурочена к пойменной части древней долины. Промышленный пласт залегает в нижней части разреза дневнеаллювиальных отложений и иногда в коре выветривания. Протяженность промышленного контура – 1660 м при средней ширине 200 м. Средняя мощность торфов – 63,8 м, а песков – 2,1 м.

Исходя из сложности геологического строения и характера распределения золота, месторождение отнесено к III группе сложности, а запасы – к категории С1.

По сложности мерзлотно-гидрогеологических условий месторождение относится частично к 1-му типу (простые), основные источники обводнения: атмосферные осадки, поверхностные воды и воды сезонно-талого слоя. Наличие в качестве основных источников обводнения поверхностных вод, в случае приближения к границе таликовой зоны, вероятности появления грунтовых вод позволяет отнести месторождение к частично III типу (сложные).

Краткая характеристика горнотехнических условий месторождения

Месторождение ручья Пентельхин является мономинеральным, содержащим единственный полезный компонент (золото). Месторождение характеризуется крайне неравномерным содержанием золота по пробам и скважинам при отсутствии какой-либо закономерности.

В плане оруденение прерывистое с перемежаемостью прослоев слабоорудненных и богатых пород. Содержание золота по пробам изменяется от 0,08-0,15 до 43,0 г/м3, по скважинам – от 0,95 до 29,0 г/м3.

Золото месторождения высокопробное: средняя пробность для участка верхне-среднего течения – 880 единиц, для участка нижнего течения – 902 единицы.

Вредных примесей в минеральных отложениях месторождения не обнаружено. Для золотоносных песков характерно повышенное содержание гальки и гравия молочно-белого кварца. В нижнем течении руч. Пентельхин россыпь содержит до 70% кварца.

Радиационный уровень как на поверхности месторождения, так и в горных выработках близок к фоновому.

В механическом составе золотоносного песка содержится в среднем 29% песка, 19% суглинка, 28% гравия, 22% древесно-галечного материала, 2% валунов.

Суммарная влажность отложений составляет 11,5%, объемная масса – 2,3 т/м. Мелкозернистый материал представлен супесчано-суглинистым грунтом средней промываемости.

Золотоносные отложения находятся в зоне устойчивой многолетней мерзлоты. На уровне продуктивного пласта имеют место колебания температур от -2,8 до -7оС. Льдистость песков в среднем составляет 8,5%

В определенной мере специфику горнотехнической обстановки определяет наложение на месторождении ранее отработанных площадей.

Балансовые запасы категории С1, вовлекаемые в разработку открытым способом по россыпи верхне-среднего течения составляют: объем песка – 46 тыс. м3, содержание золота – 2,51 г/м3, запасы золота – 116,5 кг. Вовлечение балансовых запасов этой россыпи в разработку подземным способом предусматривается проектом на следующем уровне: объем песка – 240,3 тыс. м3, содержание золота – 3,71 г/м3, запасы золота – 890,3 кг.

Проектом в разработку балансовых запасов россыпи нижнего течения (участок «Фрегат») подземным способом предусмотрено вовлечь 671,0 тыс. м3 песка при содержании золота 2,76 г/м3, запасы золота в 1848,0 кг. На последующую отработку предусмотрено направить 81,0 тыс. м3 песков с содержанием золота 2,55 г/м3 и добыть 205 кг золота. По этому участку забалансовые запасы категории С1 составляют на 01.01.2008 г.: объем песка – 76,2 тыс. м3, содержание золота – 2,73 г/м3, запасы золота – 2054,0 кг.

Гидрогеологическая характеристика.

В гидрогеологическом отношении месторождение на участке «Фрегат» относится к несложным (Том 2, 6). Поверхностные воды представлены многочисленными ручьями и озерами.

Поверхностный сток начинается во 2-й декаде июня и заканчивается в последней декаде сентября.

Согласно классификации по сложности мерзлотно-гидрогеологических условий месторождение относится к 1 типу – простые.

Однако в летний период возможно обводнение шахтных полей водами сезонно-талового слоя и атмосферными осадками.

Для защиты шахтных полей от обводнения предусматривается обвалование устьев горных выработок и устройство нагорных канав, что соответствует требованиям ПБ.

На участке верхне-среднего течения руч. Пеньельхин Том 4 имеется несколько водоносных горизонтов:

- горизонт рыхлых отложений – распространен в пределах надмерзлотных и сквозных таликовых зон, воды безнапорные, глубина распространения 3,5-5,2 м зависит от времени года;

- горизонт трещиноватых коренных пород приурочен к сквозной таликовой зоне приурочен к зоне мерзлотных отложений;

- горизонт четвертичных отложений питается за счет атмосферных участков и поверхностных вод.

При разведке скважинами встречались подземные горные выработки, заполненные водой, льдом и гравийно-галечными отложениями.

Последнее обстоятельство следует иметь в виду при ведении горных работ в будущем.

7. ВСКРЫТИЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ

Вскрытие каждого из шахтных полей на участке «Фрегат» предусмотрено двумя наклонными стволами под углом заложения 16о. Стволы оборудуются конвейерами 2Л80У.

Запасы шахтных полей делятся между вскрывающими наклонными стволами примерно на равные части для того, чтобы погашение запасов обоих флангов происходило равномерно и одновременно.

Принятые схемы вскрытия учитывают геологические и горнотехнические условия залегания участка, полную отработку всех запасов за один сезон, не более двух скреперований до подачи руды на конвейер панельного штрека. Такие схемы вскрытия не вызывают возражений.

Открытые врезные траншеи наклонных стволов приняты длиной 18,8 и крепятся деревянной крепью всплошную.

Сечение стволов 7,0 м2 и 8,9 м2. Они также на 50% своей длины крепятся деревянной крепью с отшивкой ходового отделения.

Последнее обстоятельство обеспечивает безопасное перемещение людей по стволам, что соответствует ПБ 03-553-03.

Вскрытие шахтных полей шахт 124-125, 200, 11-11бис, 202 и 203 предусмотрено наклонными стволами под углом 22о для организации скреперного подъема.

Шахтное поле шахты 201 вскрыто наклонным стволом № 201-1 под углом 16о для выдачи песков конвейерным транспортом и стволом № 201-2 под углом 22о для скреперного подъема. Сечение стволов 8,8 м2. Выбор места заложения стволов учитывает конфигурацию шахтного поля, рельеф местности.

Наличие двух стволов обеспечивает во всех случаях два выхода из горных выработок на поверхность.

8. ОХРАНА НЕДР

Подземные работы

1. Классификация потерь и разубоживания при подземных горных работах принята согласно действующим «Методическим указаниям по нормированию, определению и учету потерь и разубоживания золотосодержащей руды (песков) при добыче», прошедшей стадии утверждения Роскомнедра и согласования с Гостехнадзором РФ. С этим решением проектной организации, разумеется, следует согласиться.

2. Не вызывает возражения у экспертизы подразделение потерь на общешахтные и эксплуатационные. Первый класс потерь составляют потери балансовых запасов в охранных целиках у рудничных дворов. Эксплуатационные потери (потери второго класса) дифференцируются следующим образом:

- в предохранительных целиках у горно-подготовительных и нарезных выработок (потери в массиве);

- потери за счет мощности, превышающей выемочную;

- потери отбитого песка при транспортировании.

3. В проекте разубоживание песков определяется как нормируемое (класс I), по источникам формирования:

- на участках с мощностью пласта «меньшей выемочной»;

- на контактах геологических разностей при ведении горных работ по пескам и по вмещающим породам;

- на подотвальной площадке.

4. При расчете эксплуатационных потерь по участку «Фрегат» принимается геологическая мощность, равная 2,15 м, а при расчетах величины разубоживания при ведении горных работ по пескам принималось значение прирезки пустых пород 0,1 м при выемочной мощности 2,0 м. Приемлемость таковых решений в материалах проекта не имеет обоснования. Также нет обоснования принимаемой площади поперечного сечения при проведении горных выработок по пустой породе, равной 7,8 м2.

Объем потерь отбитого песка 0,15% от эксплуатационных запасов не имеет доказательной базы.

5. Нет возражений у экспертизы в части того, что при отработке запасов верхне-среднего течения будут иметь место общешахтные и эксплуатационные потери балансовых запасов и включение пустых пород со стороны контакта песков с ними, а также включение пустых пород при мощности песков, меньшей выемочной мощности. В то же время, приемлемость такого значения выемочной мощности в проекте не имеет должного обоснования.

Потери рассчитаны по шахтно-блочному принципу, с чем следует согласиться.

6. Следует согласиться с использованием для расчетов ширины междукамерных и околоштрековых целиков «Инструкции по разработке многолетнемерзлых россыпей подземным способом (камерные и столбовые системы разработки» (РД 06-326-99).

7. Методика расчета величины разубоживания не представлена в должном виде: нет объединений формирования длины контактов с вмещающими породами, правил расчета объемов разубоженной руды.

В проекте не рассматриваются альтернативы лавно-камерной системы разработки.

8. Длина фронта очистных работ не имеет четкого обоснования, что позволило бы более объективно определить число очистных забоев и уровень эксплуатационных потерь.

9. Требуется пояснение причины наличия в проекте существенной разницы уровня общих потерь песков по участкам верхне-среднего течения руч. Пеньельхин и участкам нижнего течения «Фрегат» при добыче золота подземным способом – соответственно 15,68% и 23,17%.

10. Не вполне корректным является утверждение о том, что довольно высокие потери песков при подземных работах запасов месторождения (до 27%) обусловлены возможностью повторной отработки песков. Но в таком случае это уже не потери запасов песков, а временно неактивные запасы, на что акцент в материалах проекта не делается.

Открытые работы

1. Обоснованным следует считать утверждение о том, что основными зонами образования потерь и разубоживания полезного компонента являются контакты песков с вмещающими породами и прибортовые краевые зоны.

2. В связи с оставлением подпорной стенки у забоя из взорванной горной массы при взрывных работах исключаются, по утверждению авторов проекта, разлет кусков и перемешивание на контакте торфов и золотоносных песков во взорванном массиве добычного блока, что является основанием для принятия решения не предусматривать при БВР эксплуатационные потери и разубоживание с этим вполне можно согласиться.

3. При производстве выемочно-погрузочных работ на добычном уступе гидравлическим экскаватором с погрузкой взорванной массы в автосамосвалы проектом предусматривается разубоживание песков за счет оставления в кровле пласта слоя торфов («рубашки») мощностью 0,3 м, что оправданно. Но, в то же время, мощность «рубашки» не обоснована.

4. По проекту после отработки золотоносного пласта песков производится зачистка подошвы пласта бульдозером, при этом прирезается породный слой мощностью 0,2 м. Эта цифра также не имеет обоснования в проекте.

5. В виду небольшого расстояния (до 0,5 км) потери при транспортировании песков приняты в размере 0,3% от общей массы. Это решение, в свою очередь, лишено обоснования в материалах проекта.

6. Действительно, разубоживание в приконтактных (прибортовых) зонах зависит от мощности продуктивного пласта, что, видимо, учтено в проекте. Однако никаких указаний и ссылок на методическую базу расчетов величин разубоживания в этих зонах в проекте нет. Безусловно, это следовало бы сделать, тем более что величины разубоживания по линиям геологических разрезов блока С1 – 2 изменяются существенно: от 21,35% до 34,17% при вариациях протяженности пласта в диапазоне 24-228 м.

Средневзвешенная величина разубоживания по блоку С1 – 2 составила 26,71%.

7. По проекту предусматриваются потери и разубоживание в почве пласта песков при подаче их на промывочный прибор. Они составят: потери – 2,3%, разубоживание – 2,3%. Какова «природа» потерь и разубоживания и как определены эти значения, в проекте никаких пояснений нет, как нет и ссылок на соответствующие рекомендации методических и инструктивных документов.

9. СИСТЕМЫ РАЗРАБОТКИ

Системы разработки на шахтных полях участка «Фрегат» принята с учетом горно-геологических и горнотехнических условий залегания россыпи камерно-лавная с одновременной выемкой смежных камер и обратным порядком отработки шахтного поля.

Расположение камер – двухрядное со смежным расположением междукамерных целиков.

Средняя длина лавы 36,8-44,6 м.

В проекте приведен расчет предельно допустимого пролета камер и показано, что он составляет 22 м для свободно опертой потолочины и 25 м для защемленной потолочины.

Ширина междукамерных целиков принята в соответствии с Инструкцией по разработке многолетнемерзлых россыпей подземным способом РД 06-326-99 утвержденной Госгортехнадзором России – 3,0 м, подвигание лав за один цикл – 1,4 м, опережение очистных забоев – 3,9-5,2 м, максимальная площадь обнажения в сдвоенных камерах 2600м2.

Принятые технологии подземной разработки шахтных полей № 1- № 6 соответствуют горно-геологическим и горнотехническим условиям месторождения.

Вместе с тем принятое управление кровлей – плавное опускание на податливые целики не имеет достаточного обоснования. Неясно какие породы в кровле камер и способны ли они плавно опускаться, если извлекать крепь из камер.

Система разработки участка верхне-среднего течения руч. Пеньельхин принята также камерно-лавная с параметрами: средняя длина лавы 40-50 м, ширина камер в целиковом массиве 22 м и 14 м на ранее отработанных площадях; ширина межкамерных целиков 3,0 м; максимальная площадь обнажения – 2400 м2 на целиковых площадях и 1600м2 на ранее отработанных площадях.

Способ управления кровлей – плавное опускание на податливые целики.

В данном случае возникает вопрос тот же, что и при отработке участков «Фрегат».

Кроме того следовало бы указать о влиянии отработанных зон участков на систему управления кровлей.

Ссылка на ранее разработанные параметры паспорта управления кровлей в рабочих проектах не вносит ясности в объективность принятых параметров в данном проекте.

10. ВЕНТИЛЯЦИЯ

Обеспечение горных работ воздухом нормального качества обеспечивает здоровые и безопасные условия труда горнорабочих.

В проекте отработки шахтных полей участка «Фрегат» том 2,6 приведен расчет необходимого количества воздуха при проходке стволов и штреков по минимальной скорости движения воздуха в них и выбраны типы вентиляторов ВМЭ-6, что соответствует требованиям ПБ 03-553-02.

Однако судя по химическому анализу и допустимой ПДК пыли 2 мг/м3 – она является силикозоопасной.

Необходимо было бы дать расчет количества воздуха по пыли и по газам ВВ и по максимальному количеству людей. Необходимо показать, что в этих случаях депрессия не играет существенной роли при выборе вентилятора.

Расчет вентиляции для очистных забоев произведен по максимальному количеству людей, по интенсивности пылевыделения, по газам ВВ. С ним можно согласиться.

Вместе с тем следовало дать расчет депрессии так как в данном случае имеет место хоть небольшая, но вентиляционная сеть, на которую работают совместно 7 вентиляторов.

Следует также рассмотреть вопрос по системе контроля концентрации пыли с тем, чтобы на ранней стадии исключить возможность заболевания горнорабочих.

Подробный расчет вентиляции при отработке запасов участка верхне-среднего течения руч. Пеньельхин не представлен.

11. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНА ТРУДА

В данном разделе перечислены основные законодательные акты, нормативные документы, СанПиНы и инструкции, которые должны выполняться при ведении работ.

Этот раздел должен быть конкретизирован в части установления конкретных параметров, которые закладываются в данный проект. Он является одной из основных частей раздела Промышленной безопасности.

12. ОТКРЫТЫЕ ГОРНЫЕ РАБОТЫ

В соответствии с техническим заданием открытые горные работы ограничиваются только блоком 4 С1-2 и участок «Надежда» (залежь 1).

Протяженность карьера – 400 м, ширина карьера – 120 м, глубина карьера – 14 м. При этой глубине формируется один уступ с генеральным углом наклона борта принятым 60о.

Устойчивость откоса борта карьера проверена  расчетом по «Методическим указаниям по определению углов наклона бортов, откосов уступов и отвалов, строящихся и эксплуатируемых карьеров» ВНИМИ, 1972.

Расчетом установлено, что максимальная высота неослабленного вертикального откоса составила 52,6 м, т.е. значительно превышает глубину карьера.

Система разработки одноуступная с подуступами. Высота подуступов по торфу – 10-8 м, по пескам – 6 м.

Разработка подуступов по торфу и песку принята гидравлическими экскаваторами обратная лопата HITACHI Zх850Н с глубиной черпания до 8,9 м. Объем ковша 3,4 м3. Выбор типа экскаватора подтвержден расчетом.

Транспортировка торфа и песка предусмотрена автосамосвалами БелАЗ-7540 грузоподъемностью 30 т согласно исходным данным заказчика. Количество автосамосвалов (3 шт.) подтверждено расчетами.

Карьерные дороги по ширине и углу наклона разные.

Наклонный съезд по северо-восточному борту длиной 140 м с уклоном 7% имеет ширину 16 м, ширина проезжей части 10,5 м. Со стороны низового откоса предусмотрен земляной вал высотой 1 м.

Карьерные дороги на отвал торфа и песков имеют длину 240 м и 200 м соответственно с углом наклона 6%. Ширина дорог 14,5 м, ширина проезжей части 10,5 м, ширина обочины 1,5 м.

Предусмотренные параметры дорог соответствуют выбранным транспортным средствам.

Водоотлив в карьере не предусмотрен, так как наличие незамерзших вод не обнаружено, а горные работы ведутся при низких температурах – минус 22,6оС.

Искусственное проветривание карьера не предусмотрено поскольку глубина его незначительная.

Длинная сторона карьера ориентирована вдоль линии максимальной величины розы ветров, что обеспечивает активный естественный воздухообмен во всем объеме карьера.

При ведении взрывных работ в карьере образующиеся вредности, но при минимальной скорости движения воздуха 2,0 м/с они выносятся и разжижаются примерно за 7 минут.

При ведении горных работ соблюдаются требования ПБ 13-407-01, ПБ и других нормативных документов.

Буровзрывные работы проектом предусматриваются с учетом требования ПБ 13-407-01. Определены расчетом безопасные расстояния по разлету отдельных кусков породы (350 м), по действию ударной воздушной волны (270 м).

Следовало бы показать зону сейсмического воздействия.

Необходимо отметить, что в томе 3 открытые горные работы, как это требуется по закону «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» представлен раздел Промышленная безопасность, чего нет в других томах, где рассматриваются подземные горные работы.

В указанном разделе перечислены основные меры безопасности при ведении открытых горных работ, такие как: охрана труда и техника безопасности, меры безопасности при ведении буровзрывных работ, при эксплуатации карьерного автотранспорта, при отвалообразовании, дается анализ риска опасных производственных объектов. Безусловно это положительный момент, но изложенные мероприятия (перечисление) необходимо подкреплять соответствующими расчетами.

В данном проекте отсутствует раздел противопожарной защиты.

13. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Рассмотрев представленные материалы на экспертизу промышленной безопасности и охраны недр представляется возможным сделать вывод о том, что проектно-технический уровень представленной документации соответствует основным требованиям в части промышленной безопасности опасных производственных объектов и охраны недр.

Вместе с тем рекомендуем обратить внимание на следующее:

1. В соответствии с законом «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» должен быть разработан самостоятельный раздел проекта «Промышленная безопасность» с анализом и необходимыми расчетами решений, принятых в проекте. Рекомендуем восполнить указанный пробел при разработке рабочих проектов.

2. При рассмотрении системы разработки месторождения открытым способом следует четко определить систему разработки и схему вскрытия в соответствии с классификацией систем вскрытия и систем разработки.

3. Отсутствует раздел противопожарной защиты шахт и карьера. Он должен быть рассмотрен на стадии разработки рабочих проектов.

4. Следует учесть замечания, изложенные по тексту на стадии рабочего проектирования.

14. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Материалы проекта «Проект отработки месторождения россыпного золота руч. Пеньельхин» представленные на экспертизу по полноте содержания и достоверности информации в основном отвечают требованиям промышленной безопасности и охраны недр.

2. Считать обоснованным выбор схем вскрытия и систем разработки (подземным и открытым способами), учитывающих условия залегания золотоносных песков, горнотехнические условия, а также состояние отработанных частей месторождения. Принятые решения соответствуют требованиям ПБ 03-553-03, ПБ 13-407-01, «Правил безопасности при разработке месторождений полезных ископаемых открытым способом» ПБ 03-498-02 и другим нормативным документам.

3. Выбор горных и горнотранспортных машин произведен с учетом схем вскрытия и систем разработки и соответствуют требованиям безопасности и охраны труда.

4. Обоснование выбора буровзрывных работ учитывает требования ПБ 13-407-01, ПБ 03-553-03.

Принятые в проекте решения в достаточной степени обоснованы, учитывают горно-геологические, горнотехнические условия месторождения, а также состояние ранее отработанных участков месторождения и с учетом замечаний, изложенных в тексте экспертного заключения позволяют рекомендовать Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору согласовать «Проект отработки месторождения россыпного золота руч. Пеньельхин» в установленном порядке.

Приложение 12

Заключение экологической экспертизы № 89 -ГЭ

# Приложение 13

# Свидетельство СРО Геотехпроект  от 01.12.2016

# Приложение 14

# Технические характеристики бульдозера  ЧЕТРА Т-11М

Бульдозер ЧЕТРА Т-11М с пониженным удельным давлением на грунт имеет большую производительность, благодаря использованию передовых конструкторских и технологических решений и может применяться в промышленном, нефтегазовом, гидротехническом, дорожном строительстве и горнодобывающей промышленности для выполнения землеройных работ.

| Габариты ЧЕТРА Т-11М |
| --- |
| Длинна, мм | 6588 |
| Ширина с отвалом, мм | 3288 |
| Высота, мм | 3412 |
| Масса, т | 22,64 |

Приложение 15
Технические характеристики погрузчика Komatsu WA 470

| Грузоподъёмность, кг | 7000 |
| --- | --- |
| Общий вес, кг | 21690 |
| Двигатель |
| Модель двигателя | SA6D125E-2 |
| Тип двигателя | дизельный |
| Число и расположение цилиндров | 6 |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 194(260) |
| Расчётная частота вращения, об/мин | 2200 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня | 125/150 |
| Производитель двигателя (марка) | Komatsu |
| Коробка передач |
| Число передач КП | 8 |
| Топливная система |
| Максимальная скорость, км/ч | 36,6 |
| Размеры |
| Дорожный просвет, мм | 525 |
| Колесная (гусеничная) база, мм | 3400 |
| Габаритные размеры, мм | 8595x2920x3455 |
| Максимальная высота точки подвеса ковша, мм | 4290 |
| Максимальная высота с поднятым ковшом, мм | 5935 |
| Тормозная система |
| Рабочие тормоза | дисковые мокрого типа, гидравл. |
| Стояночные тормоза | дисковые мокрого типа |
| Заправочные емкости |
| Топливный бак, л | 391 |
| Система охлаждения, л | 68 |
| Гидравлическая система, л. | 192 |
| Эксплуатационные характеристики |
| Глубина копания, мм | 30-425 |
| Время гидравл.цикла, сек:подъем/разгр./опуск./общ | 6,3/1,6/3,7/11,6 |
| Высота выгрузки, мм | 3210 |
| Колёса |
| Шины | 26.5-25-20PR (L3) |
| Ходовые характеристики |
| Наружный габаритный радиус поворота, мм | 5820 |
| Вид управления | cидя |
| Навесное оборудование |
| Вид рабочего органа | Ковш (Стрела с большим подъемом, Ковш с боковой разгрузкой) |
| Вместимость ковша, куб.м. | 3,3-4,2 |
| Ширина режущей кромки ковша, мм | 3200 |

# Приложение 16

# Технические характеристики автомобиля-самосвала Урал-5557

Грузоподъемность автомобиля-самосвала Урал-5557

- без надставных бортов - 7000 кг.

- с надставными бортами - 6745 кг.

Снаряженная масса (без надставных бортов) - 9075 кг.

- на переднюю ось - 3961 кг.

- на тележку - 5114 кг.

Полная масса - 16300 кг.

Макс, скорость автомобиля - 75 км/ч.

Время разгона автомобиля до 60 км/ч - 40 с.

Макс, преодолеваемый подъем автомобиля - 50 %

Тормозной путь автомобиля с 40 км/ч - 17,2 м.

Контрольный расход топлива автомобиля, л/100 км при скорости 60 км/ч - 35,0 л.

Глубина преодолеваемого брода с твердым дном при давлении воздуха в шинах 3,5 кгс/см - 0,7 м.

Площадь платформы - 10,3 м. кв.

Время подъема груженой платформы - 15 с.

Время опускания платформы -20 с.

Габаритная высота при опрокинутой на 50° платформе - 4350 мм.

# Приложение 17

# Лицензии №87 00032 от 11.07.2014г и от 16.02. 2018 г на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности

# Приложение 18

Договор № Ч-У-061 на выполнение работ по приему отходов производства и потребления для дальнейшей утилизации, обезвреживания или размещения

# Text boxes

Выполаживание откосов отвала бульдозером Т-11М

Технический этап

Грубая планировка горизонтальных участков  рекультивации бульдозером

Чистовая планировка участков рекультивации (горизонтальные участки)

Погрузка погрузчиком, транспортировка автосамосвалами и нанесение малопригодного грунта бульдозером (горизонтальные участки)